天津市嘉鑫海机械设备有限公司

天津市南开区二马路46号

网站：www.kqgx.com

电话：022-27350692 27350624

红外烤灯使用说明书

天津市嘉鑫海机械设备有限公司

红外烤灯使用说明书

【产品名称】红外线烤灯

【产品型号】HJD-20

【产品介绍】本产品有很强的热效应，发出的红外线易于被物体吸收，适用于各种材料的快速加热和烘干。用户可根据自身需要适当调节温度。

【技术参数】

| 输入电源 | 220V 50Hz |
| --- | --- |
| 额定功率 | 240W |
| 高度调节 | 15%~99.99% |
| 温度测量范围 | -30℃~+110℃ |
| 工作距离 | 30-50cm |
| 灯罩面积 | 54cm² |
| 托盘面积 | 540cm² |
| 底座面积 | 600cm² |
| 干燥面积 | 289cm² |

【主要特点】

在频繁启动以及关闭时，功率稳定在一定公差范围之内，不会产生任何的瞬间功率冲击。

具有升温迅速，发热均匀、热交换速度快等特点。

因红外辐射渗透性强，烘烤过程中就会让样品里的水分和溶剂开始先蒸发掉，不会由于里面的水分和溶剂的蒸发而使样品外表形成气泡和小孔，所以烘烤的效果更好，能有效地提高样品表面质量。

环保、无污染。对人及动物身体无损害。

【注意事项】

使用烤灯时，请勿用手直接接触灯罩及烘烤部分，以免烫手。

在较高温度使用时，最长时间不宜超过3小时。

【温度参数】

注：灯与被烤物体上表面间距15cm。

| 显示温度 ℃ | 实际温度 ℃ |
| --- | --- |
| 30 | 36 |
| 35 | 48 |
| 40 | 58 |
| 45 | 65 |
| 50 | 69 |
| 55 | 73 |
| 60 | 77 |