高低温恒温恒湿老化试验箱恒定湿热环境箱

GPR-V3

恒温恒湿试验箱主要为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变（湿热）等试验环境和试验条件。产品绿色环保、省耗节能。通过相关接口均可进行网络控制及数据采集。产品系列覆盖电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车航天等行业的广泛需求。

工作原理：

恒温恒湿试验箱主要通过控制箱内加温，加湿，制冷，除湿几部分组成，通过循环风道上出风下回风的循环方式对箱内空气流动控制，平衡箱内温，湿度。由内置温湿度传感器采集箱内温湿度数据反馈至温控仪表，温控仪表根据所设定的温湿度点，下达需调温调湿指令给中心处理器PLC,开启相应的调温调温供给系统实现箱内指定温湿度平衡。

技术参数：

- 内箱容积：80L，100L，150L，225L，408L，800L，1000L

- 工作室尺寸(DWH)(cm)：40x40x50，40x50x50，50x50x60， 50x60x75 ，60x80x85， 80x100x100，100x100x100

- 调温调湿方式：平衡调温调湿方式PID智能调节

- 温度范围：最高试验温度:150℃;最低试验温度:A型0℃， B型-20℃，C型-40℃，D型-70℃

- 湿度范围：20%～98%RH

- 温度均匀度：士2

- 温度波动度：±0.5℃

- 湿度均匀度：士3%RH

- 升温速率：＞2℃/min

- 降温速率：≥1～1.5℃/min

- 内箱材料：SUS304镜面不锈钢

- 外壳材料：SUS304拉丝不锈钢板或防锈处理冷轧钢板

- 加热器：镍铬合金电加热器

- 加湿器：不锈钢铠装加湿器

- 制冷方式：机械式单级制冷/复叠式二机制冷

- 冷却方式：风冷

- 制冷压缩机：原装进口全封闭压缩机(法国泰康)

- 制冷换热器：翅片式换热器，不锈钢钎焊板式换热器