名称：高低温冲击试验箱

型号：GDC-4027

产品用途：

高低温冲击试验箱用于测试材料瞬间极高温至极低温的连续环境下所能忍受的程度得以在最短时间内检测试样因热胀冷缩所引起的物理变化。适用于金属、塑料、橡胶、电子机电产品、航空航天、能源材料、医疗化工等材料行业模拟试件在周围大气温度急剧变化条件下的适应性试验及对电子元器件的安全性测试提供可靠性试验

特点：

1、采用气动控制，提篮在高低温室内切换转移，

2、转换时间短，温度恢复时间短，温变速度快，

3、采用两箱法，新一代外观设计，整体结构紧凑，体积小，提高了工作室的温度均匀性。

4、既可作冷热冲击试验，也可以做单独高温或单独低温使用。

5、备有高档万向滚轮，方便在实验室内移动。

6、真空双层加热观察窗，自带照明。

7、多数据接口，SD卡储存，USB输出，电脑APP远程操作。

技术参数

1、提篮有效容积	27L

2、规格尺寸：外宽深高：750×2100×1900mm，内520×600×600mm

3、提篮尺寸：300×300×300mm

4、高温预温度范围：60℃～+180℃

5、低温预温度范围：-10℃～-60℃

6、温度冲击范围：-40℃～+120℃

7、提篮转换时间：≤10S

8、温度恢复时间：≤5min

9、温度波动度：≤±0.5℃

10、温度均匀度：≤2℃

11、温度偏差：≤±2℃

12、高温预热时间：20℃～180℃≈30min、

13、低温预冷时间：20℃～-60℃≈75min

14、总功率：≈12kw

15、运行功率：≈8KW

16使用电压：AC220   50Hz

| 规格 | 提篮尺寸 | 外形尺寸 |
| --- | --- | --- |
| 27L | 300×300×300 | 750×2100×1900 |
| 80L | 400×400×500 | 1200×2500×1800 |
| 150L | 500×500×600 | 1500×2600×1850 |
| 210L | 600×500×700 | 1700×2650×1900 |
| 510L | 800×800×800 | 2500×3200×2100 |
| 1000L | 1000×1000×1000 | 3000×3500×2100 |
| 温度参数 | 高温预温度范围 | 60℃～+200℃ |
|  | 低温预温度范围 | -10℃～-80℃ |
|  | 冲击范围 | -40、-50、-65℃～120、150℃ 按要求选定 |
|  | 温度恢复时间 | ≤5min |
|  | 温度波动度 | ≤±0.5℃ |
|  | 温度均匀度 | ≤2℃ |
|  | 温度偏差： | ≤±2℃ |
| 提篮运行 | 运动方式 | 气动 |
|  | 提篮转换时间 | ≤10S |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 |

满足标准及试验方法

GB11158-2008高温试验箱技术条件

GB10589-2008低温试验箱技术条件

GB10592-2008高低温试验箱技术条件（温度交变）

GB/T2423.1-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验A:低温(IEC60068-2-1:2007)

GB/T2423.2-2008电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验B:高温(IEC60068-2-1:2007)

GB/T2423.22-2002电工电子产品环境试验第2部分：试验方法 试验N:温度变化(IEC60068-2-14)

GJB150.3A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分：高温试验

GJB150.4A-2009军用装备实验室环境试验方法第3部分：低温试验

GJB150.5-1986温度冲击试验