SCal Plus型多量程电子皂膜流量计

产品介绍

SCal Plus 电子皂膜流量计通过其内部的电路控制单元与敏感元件相结合来测量气体流量，总测量范围从0.3mL/min～35L/min，精度优于读数的±1%，属于一级流量计。有三种不同流量范围的流量测定槽可供选择，流量测定槽为可更换式，控制基座可共用。广泛应用于环境监测领域、职业卫生检测领域和各类实验室，主要体现在在线监测仪器气体流量校准、空气采样泵流量校准、实验室分析仪器载气流量校准与烟道检测仪器流量校准。

执行标准

JJG 586-2006《皂膜流量计检定规程》

性能特点

- 一机多用，一个基座可以满足三种流量的测量；

- 彩色触摸屏，全自动智能化测量；

- 自动测量环境环境温度、大气压；

- 自动气泡，解放双手减少误差；

- 自动换算标况流量；

- 采用同步脉宽调制红外检测技术检测皂膜，不受外界光线干扰；

- 直接查询日志记录及导出；

- 一级流量计，精度优于读数的±1%

技术参数

| 测量范围 | 低流量测定槽：0.3-600mL/min 中流量测定槽：20-6000 mL/min 高流量测定槽：1.0-35.0L/min |
| --- | --- |
| 精确度 | ≤±1%（一级） |
| 测量方式 | 电子数显、湿式 |
| 数据显示 | 流量（五位数）、分辨率0.01L/min |
| 使用环境 | -10～50℃；0～95%RH（无结露） |
| 电池续航 | ≥72小时 |
| 显示内容 | 初始体积、电池容量、当前流量、平均流量、测量次数等信息 |
| 尺 寸 | 低流量测定槽：75*80*153mm 中流量测定槽：87*96*184mm 高流量测定槽：115*125*231mm |
| 重 量 | 1.3kg |

青岛路博环保提供产品的售后及技术支持！