CS-Ⅰ脆碎度检查仪

脆碎度检查仪用于检测非包衣片剂在生产、分装及储运过程中机械稳定性、抗磨性、耐碰撞性等物理特性,也可检测片剂包衣及胶囊的脆碎状况。

适用标准:

△《中华人民共和国药典》２０２０年版。

△行业标准《脆碎度检查仪》ＪＢ／Ｔ２０１０５－２００７。

技术指标:

△ 圆筒数量：2个

△ 转    速： 20～100转/分任意设定

△ 旋转精度：±1转/分

△ 计数方式：5圈～900圈任意设定，采用倒计数方式。

△ 圆筒内径：286mm

△ 圆筒深度：39mm

△ 滑落高度：156mm

△ 电    源：220V50Hz

△ 整机功率：40W

△外形尺寸：长*宽*高（370mm *300mm *340mm）

主要特点:

① 单路双桶，同步运行，自动停机。

② 圆筒采用优质无色透明有机玻璃。

③ 任意预置圈数与转速参数，为试验提供多种选择方式。

④ 智能化控制圆筒旋转速度、转动圈数两个性能参数。

⑤ 仪器为液晶显示，分时显示预置值和实时值。