长方形电加热模具主要针对塑料、橡胶样品的成型。加热板规格有180×180mm、200×200mm、300×300mm、400×400mm等多种规格可选，加热温度：300℃；升温速度约：5-10℃/min。可以选配水冷降温装置，模具特殊尺寸可根据客户要求来定做，也可以做500℃。

模具使用操作步骤：

1、将需要成型的样品放置到加热平板的上下平板之间并压死；

2、将模具温控器右侧的空位温度调整到我们所需要的温度；

3、将加热模具放置到压片机中，加压到所需压力；

4、将平板模具打开，并轻轻取出压制好的样品；

技术参数：

| 规格型号 | JCH系列 |
| --- | --- |
| 样品成型形状 | 方片 |
| 加热温度 | 室温-300℃ |
| 模具材质 | 合金工具钢：Cr12MoV |
| 压头硬度 | HRC60-HRC62 |
| 样品尺寸 | ＜Φ180mm |
| 样品厚度 | 0.02-0.1mm |
| 外形尺寸① | 180×180×130mm |
| 外形尺寸② | 200×200×130mm |
| 外形尺寸③ | 300×300×130mm |
| 电源电压 | 220V |
| 模具重量 | 32kg、38kg、88kg |

模具使用及保养：

模具每次使用时候应先将模具表面用无尘纸将模具擦干净以免模具上的防锈油影响到样品的测试结果，加压时注意不得超过模具的承受压力。模具使用后要及时将模具上的样品清理干净以免腐蚀模具，长时间不使用需要将模具涂上防锈油，放置在干燥的环境中保存。

1、将模具放置压片机的中心位置，加压时不得超过模具的承受能力。

2、模具表面如有样品残留无法清除，请不要用化学试剂清洗及浸泡；

3、模具长时间不使用，可以在模具的表面涂抹上防锈油以免模具生锈；

4、模具长时间不使用，需要将模具放置在干燥环境中保存。