长方形开瓣模具适用于一些不易成型的细条形样品的压制，模具通过快速拆开模具外套来解决退模过程中样品膨胀变形导致的样品不成型问题，模具压片宽度：3-100mm。 特殊模具尺寸可以根据客户要求来定做。模具采用CR12模具钢材质，内芯分四瓣。使用时，请注意不要超压，否则容易压坏模具。

操作步骤：

1、将模具按照模具操作示意图组装好并将腔体内装好样品。

2、将模具放置在压片机的中心位置，加压到样品所需的压力。

3、将模具按照模具退模过程示意图组装好，放置到压片机中用丝杠将内芯从模具套中顶出。

4、将模具从压片机中取出，分开内芯的四瓣，并轻轻的取出样品。

技术参数：

| 型号 | JMK-FE 方形开瓣模具 |
| --- | --- |
| 模具材质 | 合金工具钢：Cr12MoV |
| 压头硬度 | HRC60-HRC62 |
| 样品尺寸 | 70×70、80×80mm(M) |
| 腔体深度 | 60mm(N) |
| 外形尺寸 | Φ180×180mm、Φ200×180mm(L×N) |
| 模具重量 | 40、50Kg |

模具使用及保养：

模具每次使用时候应先将模具表面用无尘纸将模具擦干净以免模具上的防锈油影响到样品的测试结果，加压时注意不得超过模具的承受压力。模具使用后要及时将模具上的样品清理干净以免腐蚀模具，长时间不使用需要将模具涂上防锈油，放置在干燥的环境中保存。

1、将模具放置压片机的中心位置，加压时不得超过模具的承受能力。

2、模具表面如有样品残留无法清除，请不要用化学试剂清洗及浸泡；

3、模具长时间不使用，可以在模具的表面涂抹上防锈油以免模具生锈；

4、模具长时间不使用，需要将模具放置在干燥环境中保存。