步入式恒温恒湿试验箱：

产品特点：

- 规格：定制

- 附照明玻璃视窗1套、

- 测试引线孔（100mm）1个

- 主要为各种工业制品在研发、生产、检验等各环节的试验提供恒定湿热及高低温交变（湿热）等试验环境和试验条件。可满足电子器件、机电产品、材料能源、医药化工到汽车航天等行业的广泛需求。满足对空间大小有要求的客户的需求。

- 新型冷冻机的使用，实现了大范围、高精度的温湿度控制。

- 40模式可编程控制器、具有多种语言选择、试验数据U盘存储。

- 故障追溯功能、试验箱发生故障之前的运行状态会被自动记录并保存。

- 标配左右电缆孔、便于实施通电连线、进行多项测量。

- 满足多项国际安全规格要求。

- MODBUS-RS485，PCLink。

- RS485USB20、以太网口，可以选择。

温度范围：

- 温度范围：-120℃～150℃ （可选）

- 温度波动度：≤±0.5℃

- 温度均匀度：≤2℃

- 温度偏差：≤±2℃

- 升温速率：3℃/min（可定制）

- 降温速率：0.7~1℃/min（可定制）

湿度范围：

- 湿度范围：20%RH～98%RH

- 湿度波动度：≤+2%RH/-3%RH

- 湿度均匀度：≤3%RH

- 湿度偏差：≤±3%RH

控制系统：

- 控制仪表：10寸TFT真彩液晶

- 传感器：PT100/电子传感器

- 加热系统：独立系统，镍铬合金电加热

- 加湿系统：外置隔离式，全不锈钢蒸发式加湿器

- 除湿系统：采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿

- 供水系统：采用自动控制.且可回收余水.节水降耗

- 制冷系统：半封闭，德国比泽尔。复迭压缩制冷

- 安全保护：漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记