## 高压液体输送泵

原理：

双柱塞高压恒流泵， 通过双柱塞交替往复运动，实现连续平稳供液。根据您所输送液体特性，流量范围，选配不同流量，不同材料的高压恒流泵。

规格指标：

| 型号 | LHP-10H | LHP-100H | LHP-100H |
| --- | --- | --- | --- |
| 流量范围 | 0.1~10mL/min | 0.1~100mL/min | 0.1~100mL/min |
| 泵头材料 | 316L | 316L | 316L |
| 耐压 | 40MPa | 40MPa | 25MPa |
| 长期工作压力 | ≤35MPa | ≤35MPa | ≤20MPa |
| 流量准确度 | ±1% | ±2% | ±2% |
| 流量设定精度 | 0.1mL/min | 0.1mL/min | 0.1mL/min |
| 进/出管路 | 1/8，1/4英寸 | 1/8，1/4英寸 | 1/8，1/4英寸 |
| 通信接口 | RS232 | RS232 | RS232 |

产品特点：

操作方式：触摸屏操作，软件控制，操作简便；

软件界面：可实时查看流速、压力、累计流量等参数；

输送模式：恒流输送和恒压输送模式可选；

压力范围：0-40MPa（更高压力可定制），分辨率：0.1MPa；

流量范围：0-100ml/min可调，调节精度：0.1ml/min；

压力上限：软件具有压力上限设定功能，达到设定压力泵自动停止工作；

机箱设计：坚固防腐蚀的箱体，桌面放置，节省空间。

售后服务：验收合格后一年质保及终身技术支持；