LB-QM6手持式ATP快速荧光检测仪

型号：LB-QM6

产地：青岛路博

产品介绍：

LB-QM6是利用ATP荧光检测原理检测所有的真菌、细菌、藻菌、需氧菌、自氧厌氧菌、醋酸杆菌、亚硫酸细菌、霉菌等在有氧条件下，虫荧光素酶可催化虫荧光素和ATP之间发生氧化反应，形成氧化荧光素并发出荧光，通过检测荧光信号的强度可得知待测目标被污染的程度，用于判断是否洁净。广泛应用于食品加工业、餐饮行业、医疗卫生行业、环保及其它执法部门等。

应用场合：

食品加工业：适用于HACCP系统的清洁度检测（生产加工清洁控制、包装消毒评价、加工环境卫生检测等）

餐饮行业：执法部门执法筛选（厨房及餐桌操作工具的清洁度控制、餐具消毒评价、质控部门卫生监督、奥运会等大型商业活动餐饮洁净度快速检测）

医疗卫生行业：医院卫生及消毒灭菌筛查（消毒中心及ICU表面检查、医护人员手部清洁检查、医疗器械清洁及消毒检查、医用消毒产品效果评价）

其他行业：日化产品制造、评估水样或废水样污染程度、酒店住宿卫生监管、进出口岸监察

产品特点：

- 检测快速化：10秒检测一个样本。

- 操作自动化：3.5寸彩屏，按键少，人机界面友好。

- 结果定量化：数据直观显示，易判读，检测极限达1x10-16mol ATP。

- 软件智能化：检测完成，可将数据上传至分析软件，可对检测结果进行追踪、存档，并对检测位点进行趋势分析。

- 检测保护化：内置倾角传感器，仪器倾斜超过范围，检测中断，保障检测的准确性。

- 体积微型化：便携式设计，整机重量小于300克，可单手手持操作。

技术参数：

| 显示 | 大屏幕彩色显示屏，数据直观显示 |
| --- | --- |
| 检测精度 | 1×10-16mol ATP |
| 检测范围 | 0-999999RLUs |
| 检测下限 | 1.0 CFU/ml |
| 开机自检 | 15秒或60秒 |
| 检测时间 | 10秒 |
| 检测保护 | 内置倾角传感器，当仪器倾斜超过范围，将中断检测，保障检测的准确性 |
| 检测舱 | 检测舱可移动、可清洗、可更换 |
| 精确误差 | ±5％或±5RLUs |
| 用户设定 | 256个用户ID、256个检测计划、2000个检测程序临界值 |
| 结果表述 | 可根据RLU值采用预算公式计算后显示级别 |
| 结果输出 | 可配置蓝牙热敏打印机，实时打印检测结果 |
| 储存空间 | 10000条数据记录 |
| 数据查询 | 可快速查看统计结果：RLU数值、日期、时间等；结合专用软件可在电脑上按时间、地点等条件查询，并给出柱状图、饼状图、折线图等直观图，方便客户按需查看分析、监测 |
| 数据传输 | USB接口，可实时检测并向PC传输检测结果；内置蓝牙模块，可通过蓝牙适配器以无线方式向PC传输检测结果 |
| 供电电源 | 充电锂电池，通过MiniUSB口充电，并可选配太阳能充电器、车载电源充电器 |
| 工作时间 | 持续工作10小时以上，待机时间500小时以上 |
| 工作条件 | 环境温度5℃ - 40℃，环境湿度20 - 80％ |
| 试剂 | 一体化液态稳定检测拭子，适应现场快速检测需要 |
| 体积 | 70*35*189mm |
| 重量 | 300g以内（含电池），可单手手持操作 |

青岛路博环保提供该产品的售后及技术支持！