TO：          JP-25T  平板硫化机

特点及用途： 
    JP-25吨平板硫化机，适用于压制各种模压制品，如压橡胶和塑料，也适用于薄片制品。本机 床为四柱式整体结构，压制型式为下（向上）压式，分主机，油箱和电控箱三部分。主机装有柱 塞，油缸，固定平板，活动平板等部件。油箱有油泵，管道，阀等部件。油泵有电动机带动，电 控箱装有按钮开关，磁力启动器，计时报警器，制动控温仪，过载保护器等。当电动机过载能自动切断电源，电加热由自动控温仪分二路控温，能在20－250度范围内任意调节，当达到温度后， 电路能自动保持恒温，达到设定的硫化时间后，自动报警。
二.技术规格： 
1 公称合模力 250KN 
2 热板规格 350×350mm 
3 热板距离 100mm 
4 工作层数 2层电加热,
5 最大液压力 14.5MPa 
6 柱塞行程 200mm 
7 电机功率 3KW 
8外形尺寸（L×W×H） 1233×532×1408mm 
9 重量 700KG