手推移动式防爆四合一气体检测仪（泵吸式）

型号：HNAG1000-4ST-4ST

检测气体：（EX/H2S/CO/O2）其他有毒有害气体可定制

HNAG1000-4ST手推移动式四合一气体检测仪描述：

手推移动式防爆四合一气体检测仪HNAG1000-4ST-4ST，采用隔爆设计，防爆等级为ExdⅡ CT6 GB、防护等级为IP66。采用铝合金防爆外壳+不锈钢防爆外壳，外观美观，配有可移动推车方便随时更换作业现场。手推移动式防爆四合一气体检测仪可同时集成多通道气体检测、大功率泵吸、高清视频、续航能力强、声光报警等功能于一身。本产品可通过无线方式进行报警网络组建，实现报警信息的无线共享。互联移动式气体检测预警仪应用于受限空间满足GB30871-2022《危险化学品企业特殊作业安全规范》中对受限空间作业连续检测的要求，支持4G无线上传，配置云台监控和4G云服务，可对受限空间内进行视频及危险气体远程监控及数据储存。

HNAG1000-4ST手推移动式四合一气体检测仪特点：

1、本安电路设计，防爆认证，二级防雷、防静电，防雷和防静电能力超过国家标准，抗高强度脉冲浪涌电流冲击。高可靠性和稳定性。防反接设计，任意形式的反接都不会损坏仪器

2、危险环境各种可燃及有毒有害气体实时监测以及视频监控

3、高清防爆摄像头，视频支持全网通观看，也可以通过4G远传至手机及电脑观看。

4、云平台：移动式气体检测仪能通过4G将气体浓度信息、作业情况视频实时上传至气体安全智能化管控平台，通过计算机手机等设备方便数据的查看、分析和存储。实现，对受限空间作业“将气体抽出来，将视频引出来”的双监控效果。

5、方便性：移动式气体检测仪通常体积小，重量轻，易于移动，方便操作人员面对临时检维修作业时使用。这不仅降低了操作的难度，还提高了检测的效率。

6、实时检测：这种仪器能够实时、连续地检测气体浓度，一旦发现有害气体超标，立即发出警报，为操作人员提供及时的信息，以便采取必要的措施。

7、数据记录：移动式气体检测仪具备云数据记录功能，能够帮助企业更好地了解空间内的气体状况，为后续的决策提供依据。

8、多种气体检测：现代的移动式气体检测仪通常具备多气体检测功能，可以同时检测多种有害气体，大大提高了检测的全面性和准确性。

HNAG1000-4ST0手推移动式四合一气体检测仪参数：

| 测量气体 | 可燃 氧气 一氧化碳 硫化氢 | 检测原理 | 电化学 催化燃烧 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量程选择 | 可燃：0-100%LEL 氧气：0-30%VOL 一氧化碳：0-500PPM 硫化氢：0-100PPM （更多量程质询客服） | 分辨率 | EX：0.1%LEL O2：0.1%VOL CO：1PPM H2S：0.1PPM 高分辨率可联系客服 |
| 采样精度 | ±2%F.S | 响应时间 | T90<10S |
| 工作温度 | -30 ～ 50℃ | 工作湿度 | 0-95%RH |
| 存储温度 | -40 ～ 70℃ | 预热时间 | 10S |
| 工作电流 | ≤50mA | 工作气压 | 86kpa-106kpa |
| 工作电压 | 12~30V | 外壳材质 | 压铸铝 铁氟龙烤漆 |
| 安装方式 | 手推移动式 | 质保期 | 1年 |
| 外型尺寸 | 1540X50X42 | 使用寿命 | 3-5年 |
| 防护等级 | IP66 | 防爆等级 | ExdⅡ CT6 GB |
| 接收设备 | 用户电脑、手机、网页、控制报警器、PLC、DCS、DDC等 |
| 报警方式 | 现场声光报警、外置报警器、远程控制器报警、电脑数据采集软件报警等 |
| 报警设置 | 标准配置两级报警，可选三级报警；可设置报警方式：常规高低报警、区间控制报警 |
| 输出信号 | GPRS、4G、WIFI、LORA、ZigBee等无线信号 视频监控 |
| 传输距离 | GPRS 、4G、WIFI、无线传输：无距离限制，内置模块，通过移动、联通或者电信信号传输，可带短信提醒通知功能LORA、城镇可达2-5Km ，郊区可达20 Km |
| 电池供电 | 可充电锂电池 60AH ；单一气体工作时间≥90小时，四合一气体工作时间≥72小时，电池容量和使用时长可以根据需求来定制，充电功率68W约5.4A，功耗约9.5W。 |
| 充电器 | 锂电池专用充电器；输入：AC 100-240V 50、60Hz；输出：DC 25.5V-2A；输出接口：DC 公头，5.5mm * 2.1mm |

HNAG1000-4ST手推移动式四合一气体检测仪手机电脑监控界面：

HNAG1000-4ST手推移动式四合一气体检测仪应用场所

石油石化、化工厂、冶炼厂、钢铁厂、煤炭厂、热电厂、医药科研、制药生产车间、烟草公司、环境监测、学校科研、楼宇建设、消防报警、污水处理、工业气体过程控制、锅炉房、垃圾处理厂、隧道施工、输油管道、加气站、地下燃气管道检修、室内空气质量检测、危险场所安全防护、航空航天、军用设备监测等。