高温试验箱

| 型号(cm) | GW-100 | GW-225 | GW-500 | GW-800 | GW-010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 80*70*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |
| 外形尺寸 | 73*113*92 | 88*128*109 | 95*78*150 | 109*149*131 | 130*171*153 |
| 功率(200℃时) | 2.0(KW) | 2.5(KW) | 3.0(KW) | 3.5(KW) | 4.0(KW) |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | RT＋10℃～200℃、300℃ |
|  | 控制精度 | ±1％（满量程） |
|  | 恒温波动度 | ±1℃ |
|  | 温度均匀度 | ±2℃（200℃以内） ±4℃（300℃以内） |
| 控 制 系 统 | 控制器 | LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 |
|  | 加热系统 | 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |
|  | 定时范围 | 1～9999min |
|  | 循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 |
| 进（出）风量功能 | 手动调节旋钮 |
| 电源电压 | AC220V / AC380V 50Hz |