真空冷冻干燥机

FD-1A-50     -50℃，普通型

技术参数:

●冷凝温度： -50℃ 
●真 空 度：< 20Pa 
●冻干面积：0.12㎡ 
●盘装物料：1.2 升 
●捕水能力：3kg/24h 
●样 品 盘：Φ200mm×4层 
●电源要求：220V 50Hz 850W 
●主机尺寸：380×600×345mm

FD-1B-50     -50℃ ，压盖型

技术参数:

●冷凝温度： -50℃ 
●真 空 度：< 20Pa 
●冻干面积：0.07㎡ 
●盘装物料：0.7 升 
●捕水能力：3kg/24h 
●样 品 盘： Φ180mm×3层 
●电源要求：220V 50Hz 850W 
●主机尺寸：380×600×345mm

FD-1C-50     -50℃ ，挂瓶型

技术参数:

●冷凝温度： -50℃ 
●真 空 度：< 20Pa 
●冻干面积：0.12㎡ 
●盘装物料：1.2 升 
●捕水能力：3kg/24h 
●样 品 盘： Φ200mm×4层 
●电源要求：220V 50Hz 850W 
●主机尺寸：380×600×345mm

FD-1D-50     -50℃，压盖带挂瓶型

技术参数:

●冷凝温度： -50℃ 
●真 空 度：< 20Pa 
●冻干面积：0.07㎡ 
●盘装物料：0.7 升 
●捕水能力：3kg/24h 
●样 品 盘：Φ180mm×3层 
●电源要求：220V 50Hz 850W 
●主机尺寸：380×600×345mm

FD-1E-50     -50℃，适用于菌种保藏

技术参数:

●冷凝温度： -50℃ 
●真 空 度：< 20Pa 
●电源要求：220V 50Hz 850W 
●主机尺寸：380×500×345mm

主要特点:

● 台式设计，紧凑，占用台面小。

● 外形美观，人体工学设计，操作方便。

● 原装进口全封闭压缩机，高效可靠，噪音低。

● 冷阱开口大，带样品预冻功能。

● 冷阱为全不锈钢，冷阱内无盘管，光洁耐腐蚀。

● 专利设计导流筒，提高冷阱有效面积，快速冻干。

● 原装进口充气阀，可充干燥氮气或惰性气体。

● 国际标准真空接口，可与多种真空泵联用。

● 数字显示温度及真空度。

其它说明:

对细菌，真菌等微生物菌种的保藏，实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长、变异小，便于大量保藏及适用范围较广等优点。FD-1E为T形多歧管冷冻干燥机,适用于安瓿瓶。

标准配置 
台式主机、2升国产真空泵、24管T形架、橡胶阀24只。

FD-1A-80     -80℃，普通型

技术参数:

●冷凝温度： -80℃ 
●真 空 度：< 20Pa 
●冻干面积：0.12㎡ 
●盘装物料：1.2 升 
●捕水能力：3kg/24h 
●样 品 盘： Φ200mm×4层 
●电源要求:220V 50Hz 1300W 
●主机尺寸：492×540×800mm

FD-1B-80     -80℃，压盖型

技术参数:

●冷凝温度： -80℃ 
●真 空 度：< 20Pa 
●冻干面积：0.07㎡ 
●盘装物料：0.7 升 
●捕水能力：4kg/24h 
●样 品 盘： Φ180mm×3层 
●电源要求:220V 50Hz 1300W 
●主机尺寸：492×540×800mm

FD-1C-80     -80℃，挂瓶型

技术参数:

●冷凝温度： -80℃ 
●真 空 度：< 20Pa 
●冻干面积：0.12㎡ 
●盘装物料：1.2 升 
●捕水能力：4kg/24h 
●样 品 盘： Φ200mm×4层 
●电源要求:220V 50Hz 1300W 
●主机尺寸：492×540×800mm

FD-1D-80     -80℃ ，压盖带挂瓶型

技术参数:

●冷凝温度： -80℃ 
●真 空 度：< 20Pa 
●冻干面积：0.07㎡ 
●盘装物料：0.7 升 
●捕水能力：4kg/24h 
●样 品 盘： Φ180mm×3层 
●电源要求:220V 50Hz 1300W 
●主机尺寸：492×540×800mm

FD-1E-80     -80℃ ，适用于菌种保藏

技术参数:

●冷凝温度： -80℃ 
●真 空 度：< 20Pa 
●捕水能力：4kg/24h 
●电源要求:220V 50Hz 1300W 
●主机尺寸：492×540×800mm

主要特点:

●立式设计，结构紧凑，占用空间小。

●外形美观，人体工学设计，操作方便。

●原装进口全封闭压缩机，高效可靠，噪音低

●双压缩机复叠制冷，技术成熟，温度低。

●冷阱开口大，带样品预冻功能。

●冷阱为全不锈钢，冷阱内无盘管，光洁耐腐蚀。

●专利设计导流筒，提高冷阱有效面积，快速冻干。

●原装进口充气阀，可充干燥氮气或惰性气体。

●透明有机玻璃钟罩式干燥室，安全直观。

●国际标准真空接口，可与多种真空泵联用。

●数字显示温度及真空度。

其它说明:

对细菌，真菌等微生物菌种的保藏，实验室常采用安瓿封存法。样品冷冻干燥后封装在小安瓿内。它具有保藏期长、变异小，便于大量保藏及适用范围较广等优点。FD-1E为T形多歧管冷冻干燥机,适用于安瓿瓶。 

标准配置 
主机、2升国产真空泵、压盖干燥装置 (Φ180mm样品盘3个)

上海比朗仪器有限公司

电话：021-34203866传真：021-34203866联系人: 王长波 13564347511 薄路霞   13795388665

Email:bi.lon@163.com

地址：上海市闵行区景谷东路99弄