超声波细胞粉碎机

超声波细胞粉碎机产品说明:

超声波细胞粉碎机是一种利用超声波在液体中产生空化效应的多功能、多用途仪器。它能用于多种动植物、病毒、细胞、细菌及组织的破碎，同时可用来乳化、分立、匀化、提取、消泡、清晰、纳米材料的制备、分散及加速化学反应等。仪器被广泛应用于生物学、微生物学、物理学、动物学、农学、制药、化工、污水处理、纳米材料等领域。

超声波细胞粉碎机主要特征:

●超声探头为进口钛合金材质,经久耐用。
●高能效换能器,确保功效强劲。
●振幅自动调节，在不同的负载状况时振幅保持一致。
●工作时间,超声间歇均可设置。
●微机控制,超声功率连续可调。
●集成温度控制防止样品过热。
●隔音箱均采用特殊隔音材料,隔音效果好。

超声波细胞粉碎机技术参数:

| 型号 | 工作频率 (KHz) | 超声波功率 (W) | 随机变幅杆 | 破碎容量 (ml) | 可选配变幅杆 | 占空比 | 价 格 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BILON96-II | 20-25 | 10-150 | Φ6 | 0.2-150 | Φ2、Φ3，Φ8，Φ10 | 1-99.9% | 9200 |
| BILON88-II | 20-25 | 10-250 | Φ6 | 0.2-250 | Φ2、Φ3，Φ8，Φ10 |  | 11800 |
| BILON92-II | 20-25 | 20-650 | Φ6或Φ10 | 0.2-500 | Φ2、Φ3，Φ10，Φ12,Φ15 |  | 12800 |
| BILON98-III | 19-23 | 200-1200 | Φ20 | 50-1000 | Φ15、Φ22、Φ25、Φ28 |  | 21000 |

温控型（★：以下三款均带有温度控制功能）

| 型号 | 工作频率 (KHz) | 超声波功率 (W) | 随机变幅杆 | 破碎容量 (ml) | 温度保护 | 价格 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BILON92-IID | 20-25 | 20-900 | Φ6或Φ10 | 0.2-600 | 样品温度至90℃ | 16800 |
| BILON98-IIID | 19-23 | 200-1200 | Φ20 | 50-1000 |  | 22200 |
| BILON99-IID | 19-23 | 400-1800 | Φ20或Φ22 | 250-1200 |  | 27500 |

★均可选配低温恒温槽，控温范围：-20~100℃
★如选配低温恒温槽,均赠送特制双层破碎杯一只