药片测厚仪/多能测厚仪/薄膜厚度测定仪 货号： wi16674

多能测厚仪是专门用于测量刚性和非刚性软类物体的多用途量具；它既不损伤被测物体的表面，又能得到精确的测量数据，可广泛用于测量片剂、糖衣片、薄膜衣片、浸膏片、丸粒等药物的直径和厚度，还可测量胶囊的壁厚和药物包装薄膜的厚度。随机的百分表附有CMC计量合格证，本量仪适用于生产第一线，质量管理和科研实验室等部门。

主要技术参数：

测量范围：0-10mm

测量分度值：0.01mm

可测胶囊壁厚范围：0、1、2、3号胶囊

测量范围：0-10mm

测量分度值：0.01mm

可测胶囊壁厚范围：0、1、2、3号胶囊