光化学反应仪

光化学反应仪产品说明:

BL-GHX系列光化学反应仪是在上海交通大学，华东理工大学多名教授的技术支撑下研发成功，主要用于研究气相或液相介质、固定或流动体系、紫外光或模拟可见光照、以及反应容器是否负载TiO2光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物和自由基的样品，测定反应动力学常数，测定量子产率等功能，广泛应用化学合成、环境保护以及生命科学等研究领域。
（查看大图）请点击 >>>>>> 光化学反应仪组件详图

光化学反应仪主要特征:

●微电脑控制器，功率连续可调（国内领先）。

●控制器置有电流表和电压表，便于观察电流和电压变化。

●有微电脑定时器，可分步定时。

●采用集成控制方式，内置汞灯镇流器、氙灯镇流器和金卤灯镇流器。

●汞灯：1000W、500W、300W、100W可选。

●氙灯：1000W、500W、300W可选。

●金卤灯：400W、250W可选。

●箱体的尺寸为 480mm × 1200mm，重约50kg。 
●箱门有观察窗，插入有色玻璃能挡住紫外光和大部分可见光。 
●箱体内部为黑色，以降低光反射。  
●后板下部有 8个孔洞，供冷却水管、气管及连接控制器的电缆通过。 
●箱体内左侧有 2个专用插座，供箱内灯源和搅拌反应器插头用。

●配有可移动式推车，便于移动或固定。

光化学反应仪技术参数:

BILON品牌光化学反应仪的功率连续可调节，填补了国内同类产品的空白。
我公司即将推出的直流控制方式控制器具有以下特点：
（1）可将灯的使用寿命延长1倍以上
（2）电流、电压更加稳定
（3）光能量更为集中。新品的推出将为光化学产品带来技术上的重大革新。

BL-GHX-II型光化学反应仪配置如下：
★主体部分包括反应暗箱、汞灯控制器、氙灯控制器、玻璃反应器皿、光源、冷却水循环装置、磁力搅拌器。
★汞灯电器控制器为控制300W、500W中压汞灯的工作条件。
★氙灯电器控制器为控制500W或1000W氙灯的工作条件。
★汞灯电器控制器和氙灯电器控制器均包括总电源、灯选择、灯电源、灯启动等开关。
★玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml等。
★配置有本公司生产的光化学专用磁力搅拌器。
★冷却水循环装置可实现-20℃~100的精确控温。