CL1010高效毛细管电泳仪（安培检测器）

CL1010型安培检测器是为高效毛细管电泳分析专门设计的一种高选择性电化学分析检测器。它是国家"高效毛细管电泳仪的技术改造与开发"项目（96-A23-0106）的一个重要组成部分，是在中科院研究生院应化所袁倬斌教授主持下，汇聚电分析化学、分离科学、电子工程、物理、自动化控制和机械加工等方面的专家及技术人员，历时三年多研制而成，广泛应用于生命科学、医药科学、分子生物学、环境科学及单细胞、单分子分析等领域。

The electropherograms of Hydroquinone、

Resorcinol and Catechol

实验条件：20mmol/LK2HPO4-NaOH(pH=12.0)

25mmol/LSDS-10mmol/Lβ-CD.

1.对苯二酚(10mg/L);

2.邻苯二酚(10mg/L);

3.间苯二酚(30mg/L)

对苯二酚异构体的毛细管电泳分离图

# Text boxes

仪器特点:

- 恒电位检测，高灵敏度，高分辨率，快速分离，大大节省溶剂和样品用量，

- 操作简单方便

- 设置合适的检测电压可检测设定范围内具有电活性的物质，选择性好

- 线性范围宽，大于三个数量级

- 检测体积小，电极与被测直接接触，无死体积，可测单个细胞

- 独特的检测池设计，使分离电压只加在分离毛细管部分，克服了分离电流对检测电流的干扰

- 可有柱端和柱上两种检测形式

- 可随时更换电极，操作简单，同时彻底解决电极对正问题

- 循环电压脉冲可有效地清洁电极表面，减少毒化，恢复活性

- 将碳纤维电极更换为铂丝电极可进行电导柱上检测

仪器组成:

- CL1010安培检测器

- CL101A高压电源（标配）/CL101B高压电源（选配）/CL101C高压电源（选配）

- 电化学检测池

- 碳纤维电极（标配）/铂金丝电极（选配）

- 色谱工作站软件

- 电泳箱

应用范围:

- 测定容易氧化和还原的物质（碳纤维电极）

- 采用金属电极（铂金丝电极）可以测定乙醇、糖类化合物、硫化物、胺类和氨基酸等

- 可用间接电化学法测定没有电活性的物质

分离原理：

当被分离的电活性物质流经电极表面时，由于溶液与电极间有电势差，电活性物质就要得到或失去电子，被还原或氧化，因此，溶液和电极间发生电荷转移，形成电流，该电流符合法拉第定律。记录电流随时间的变化，得到电泳谱图。

技术

- 指标:

安培检测器

- 工作电极：碳纤维电极

- 起始电位：直流 –4V～+4V

- 基线噪音：≤80PA

- 基线漂移：≤170PA/h

- 灵 敏 档：2×10-4～10-12 A / V分10档，

精度为2.0～2.6%

- 检 测 限：≤1×10-6g/ml(间苯二酚)

- 定性重复性：RSD≤1.5%

- 定量重复性：RSD≤3.0%

- 尺寸与重量：440×420×540（W×D×H），30kg

高压电源

- 输出电压：0～＋30KV，连续可调(正电源)（标配）

- 输出电压：0～－30KV，连续可调(负电源)（选配）

- 输出电压：0～±30KV，连续可调(正负切换电源)（选配）

- 输出电流范围：0~999μA

- 电源调节率：  电源电压变化±10%，

输出电压变化0.01%

- 负载调节：    10V/100μA

- 纹    波：    输出电压的0.1% P-P

- 电压示值误差：≤2.0%

- 电流示值误差：≤2.5%

- 稳定度变化：  ≤1.5%

- 尺寸与重量：200×420×380（W×D×H）10kg