高精度低温恒温槽

规格型号： GDH-0506

产品说明： 40~100℃可选

参考价： 9500元

产品说明:

BILON品牌GDH系列高精度低温恒温槽是自带制冷和加热的高精度恒温源， 可在机内水槽进行恒温实验，或通过软管与其他设备相连，作为恒温源配套使用。泛用于石油、化工、电子仪表、物理、化学、生物工程、医药卫生、生命科学、轻工食品、物性测试及化学分析等研究部门，高等院校，企业质检及生产部门，为用户工作时提供一个热冷受控，温度均匀恒定的场源，对试验样品或生产的产品进行恒定温度试验或测试，也可作为直接加热或制冷和辅助加热或制冷的热源或冷源。

主要特征:

●内置BILON最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。(国内独家)

●全封闭压缩机组制冷,制冷系统具有过热、过电流多重保护装置。

●循环泵可以把槽内被恒温液体外引,建立第二恒温场。

●槽内冷液可外引,冷却机外实验容器,也可在槽内直接进行低温、恒温实验。

●采用XMT模拟数字PID自动控制系统，温度数字显示。

●内胆、台面均为全不锈钢，清洁卫生，美观耐腐蚀。

●GDH-W系列为卧式,便于置于操作台内。

技术参数:

| 型号 | 温度范围(℃) | 温度波动度(±℃) | 分辩率 (℃) | 工作槽容积(mm2) | 槽深度 (mm) | 循环流量(L/min) | 槽开口(mm2) | 价格 (元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GDH-0506 | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 9500 |
| GDH-0510 |  |  |  | 250×200×200 | 200 |  | 180×140 | 10200 |
| GDH-1015 |  |  |  | 280×250×220 | 220 |  | 235×160 | 12300 |
| GDH-1020 |  |  |  | 280×250×280 | 280 |  | 235×160 | 13800 |
| GDH-0530 |  |  |  | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 17500 |
| GDH-1006 | -10~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 9850 |
| GDH-1030 |  |  |  | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 19500 |
| GDH-2006 | -20~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 10500 |
| GDH-2010 |  |  |  | 250×200×200 | 200 |  | 180×140 | 11900 |
| GDH-2015 |  |  |  | 300×250×200 | 200 |  | 235×160 | 13500 |
| GDH-2030 |  |  |  | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 22500 |
| GDH-3005A | -30~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×120 | 120 | 6 | 180×140 | 11000 |
| GDH-3006 |  |  |  | 250×200×150 | 150 |  | 180×140 | 12000 |
| GDH-3010 |  |  |  | 250×200×200 | 200 |  | 180×140 | 13800 |
| GDH-3030 |  |  |  | 400×325×230 | 230 | 13 | 310×280 | 32000 |
| GDH-4006 | -40~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 130 | 6 | 180×140 | 21500 |
| GDH-0506W | -5~100 | 0.005~0.02 | 0.001 | 250×200×150 | 150 | 6 | 180×140 | 9800 |
| GDH-1015W | -10~100 |  |  | 280×250×200 | 200 |  | 235×160 | 12800 |
| GDH-2008W | -20~100 |  |  | 280×250×140 | 140 |  | 235×160 | 11800 |
| GDH-3506W | -35~100 |  |  | 250×200×150 | 150 |  | 180×140 | 19000 |
| GDH-3510W |  |  |  | 250×200×200 | 200 |  | 180×140 | 19800 |
| GDH-4006W | -40~100 |  |  | 250×200×130 | 130 |  | 180×140 | 22000 |