低温恒温循环器

产品说明:

BILON品牌HX系列低温恒温循环器提供-40℃~105℃温度范围内的高、低恒温液体，以满足用高、低温做反应的恒温仪器的需要。特别适用与化学反应釜、发酵罐、旋转蒸发器、电子显微镜、阿贝折先仪、蒸发皿、生物制药反应器等实验设备配套使用。先进的内循环和外循环泵系统，内循环使仪器温度均匀恒定，外循环泵输出16升/分~18升/分在流量高、低温液体。8升~40升的工作槽容积内还可放入装有生化试剂或被测样品的各种容器，直接进行高低温试验或测试，实现一机多用。

主要特征:

●内置BILON最新一代温度控制程序,确保设备运行稳定。(国内独家)
●风冷式高效全封闭制冷压缩机,降温速度快。

●微机智能控制,温度精确温度。
●内胆为不锈钢，清洁卫生，美观耐腐蚀。
●数显分辨率0.1℃或0.01℃，具有温度测量值偏差修正功能。

●温度超温保护,自动切断电源并报警。
●制冷系统过热、过流自动保护。

技术参数:

| 型号 | 温度范围（℃） | 数显分辨率 （℃） | 温度波动度 （℃） | 槽容积 （L） | 循环泵流量（L/min） | 价 格 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HX-08 | 0~105 | 0．01 | ±0．05 | 8 | 16 | 7150 |
| HX-010 |  |  |  | 10 | 18 | 9080 |
| HX-015 |  |  |  | 15 | 16 | 10580 |
| HX-020 |  |  |  | 20 | 16 | 12800 |
| HX-030 |  |  |  | 30 | 16 | 15300 |
| HX-0508 | -5~105 | 0．01 | ±0．05 | 8 | 16 | 7980 |
| HX-0510 |  |  |  | 10 | 18 | 9380 |
| HX-0515 |  |  |  | 15 | 16 | 11000 |
| HX-0520 |  |  |  | 20 | 16 | 13000 |
| HX-0530 |  |  |  | 30 | 16 | 16400 |
| HX-1008 | -10~105 | 0．01 | ±0．05 | 8 | 16 | 8780 |
| HX-1010 |  |  |  | 10 | 18 | 9850 |
| HX-1015 |  |  |  | 15 | 16 | 13100 |
| HX-1020 |  |  |  | 20 | 16 | 15400 |
| HX-1030 |  |  |  | 30 | 16 | 19600 |
| HX-1508 | -15~105 | 0．01 | ±0．05 | 8 | 16 | 9350 |
| HX-2008 | -20~105 | 0．01 | ±0．05 | 8 | 16 | 10500 |
| HX-2010 |  |  |  | 10 | 18 | 11000 |
| HX-2015 |  |  |  | 15 | 16 | 13580 |
| HX-2020 |  |  |  | 20 | 16 | 17600 |
| HX-2030 |  |  |  | 30 | 16 | 22000 |
| HX-3008 | -30~105 | 0．01 | ±0．1 | 8 | 16 | 11600 |
| HX-3010 |  |  |  | 10 | 18 | 13000 |
| HX-3015 |  |  |  | 15 | 16 | 17400 |
| HX-4008 | -40~105 | 0．1 | ±0．1 | 8 | 16 | 20500 |
| HX-4015 |  |  |  | 15 | 16 | 34000 |