药品稳定性试验箱

| 名称 | 药品稳定性试验箱 | 综合药品性试验箱 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | YP-150SD | YP-150SDP | YP-150GSP |
|  | YP-250SD | YP-250SDP | YP-250GSP |
|  | YP-500SD | YP-500SDP | YP-500GSP |
| 容积/内胆/外胆尺寸 | 150升 | 600*405*620mm | 800*910*1630mm |
|  | 250升 | 680*500*730mm | 880*1010*1740mm |
|  | 500升 | 800*700*900mm | 1000*1210*1900mm |
| 性 能 指 标 | 控温范围 | 无光照0~65˚C | 有光照10~65˚C |
|  | 控温波动 | ±0.5˚C |
|  | 控湿范围 | 40~95%RH | 40~95%RH |
|  | 光照强度 | 0~6000LX可调 |
|  | 照度误差 | ≤±500LX |
|  | 调温调湿方式 | 平衡调温调湿方式 |
| 制 冷 系 统 | 制冷方式 | 直冷式高效制冷 |
|  | 制冷机 | 进口全封闭压缩机 |
|  | 冷却器 | 散热片风冷式冷却器 |
| 控 制 系 统 | 控制器 | 微机控制 （日本OYO仪表） | 可编程控器 （韩国TEMI880仪表） |
|  | 温度传感器 | Pt100铂电阻 | 进口温湿度变送器 |
|  | 风机 | 离心风叶 |
| 工作环境温度 | +5-30˚C |
| 电源 | AC 220V±10% 50Hz |
| 载物托盘（标配） | 2块 |
| 安全装置 | 压缩机过热保护、超载保护、缺水保护、超温保护、电器短路保护 |

六、二箱式及三箱式的主要技术参数（根据客户实际要求选择）：

| 名称 | 二箱式药品稳定箱 | 三箱式药品稳定箱 |
| --- | --- | --- |
| 型号 | YP-GSD（二箱） | YP-TSD（三箱） |
| 控温范围 | 0˚C~65˚C |
| 波动度 | ≤±0.5˚C |
| 控湿范围 | 40～95%RH |
| 波动度 | ±0.5%RH |
| 光照强度 | 0～6000LX可调节 |
| 照度误差 | 上箱光照400*400*500 | 上箱湿热400*500*500 | 右箱光照300*400*500 |
| 内胆尺寸 | 下箱湿热400*500*500 | 下箱湿热400*500*500 |  |
| 制冷机 | 进口耐热制冷压缩机 |
| 温湿度仪表 | 带PID整定，温湿度在线误差修正，湿湿度偏差（可远程控制）报警 |
| 温度传感器 | 高分子热敏传感器 |