沙尘(防尘)试验箱

一、产品用途:

沙尘(防尘)试验箱适用于各种汽车零部件做防尘及耐尘试验，测试零部件包含有车灯、仪表、电气防尘套、转向系统、门锁等。

二、执行元器件:

- 可编程逻辑PLC控制器

- “施耐德”交流接触器、开关、按钮。

- “富士”中间继电器。

- “松下”防尘插座。

三、控制系统:

沙尘(防尘)试验箱由可编程逻辑PLC控制器来完成对吹尘、振动、真空系统的时间及顺序控制。

四、符合标准:

沙尘(防尘)试验箱符合GB4208  GB/T2423.37-2006国家标准。

五、规格与技术参数:

| 型号 | SC－500 | SC－800 | SC－1000 | SC－1500 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 800×800×800 | 1000×800×1000 | 1000×1000×1000 | 1000×1000×1500 |
| 外形尺寸 | 1030×1180×1660 | 1230×1180×1860 | 1230×1320×1860 | 1230×1320×2360 |
| 总功率 | 1KW | 1.5KW | 1.8KW | 2.5KW |
| 性 能 指 标 | 金属网标称间距 | 50um |
|  | 线间标称间距 | 70um |
|  | 滑石粉用量 | 2kg～4kg/m3 |
|  | 振击时间 | 0～9999M |
|  | 风机循环时间 | 0～9999M |
|  | 试件电源插座 | 防尘型插座AC220V 16A |
| 控 制 系 统 | 控制器 | 微电脑可编程逻辑控制器 |
|  | 真空系统 | 配有压力计、空气过滤、调压三联件、连接管（真空泵另配，订货时说明） |
|  | 循环风机 | 低噪音型电机.多叶式离心风轮 |
|  | 粉尘加热系统 | 不锈钢云母片加热套 |
| 使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.表面磷化静电喷塑处理 / SUS304不锈钢线条发纹处理 |
|  | 内箱材质 | SUS304优质不锈钢光板 |
|  | 箱门 | 钢化玻璃门 |
| 标准配置 | 试品架2个、滑石粉2kg |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护/控制器停电记忆 |