紫外光老化试验箱

产品用途:

紫外光老化试验箱采用荧光紫外灯为光源，通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝，对非金属材料、有机材料（如：涂料、油漆、橡胶、塑胶及其制品），进行加速耐候性试验，以获得材料耐候性的结果。

结构特点:

- 箱体采用数控机床加工成型，造型美观大方，箱盖为双向翻盖式，操作简便。

- 箱体内胆采用进口高级不锈钢板，箱体外胆采用A3钢板喷塑，增加了外观质感和洁净度。

- 加热方式为内胆水槽式加热，升温快，温度分布均匀。

- 排水系统使用回涡型及U型积沉装置排水，方便用户清洁。

控制系统:

- 采用黑色铝板连接温度传感器，采用黑板温度仪表控制加热，温度更稳定。

- 辐射计探头采用固定式，无须每次装卸。

- 辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。

- 辐射度不大于50W/m2。

- 光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制，控制时间可在一千小时内任意设置。

符合标准:

符合GB/T14522-93  GB/T16422.3-1997  GB/T16585-96  ASTM D4329  D499  D4587  D5208  G154  G53  ISO 4892-3  ISO 11507  EN534  PREN 1062-4  BS 2782  JIS D0205  SAE J2020国家标准。

规格与技术参数:

| 型 号 | UV、UV- M 、UV- A |
| --- | --- |
| 工作室尺寸 | 450*1170*500 |
| 性能指标 | 温度范围 | RT+10℃~70℃ |
|  | 湿度范围 | ≥95%R。H |
|  | 灯管间距离 | 35mm |
|  | 样品与灯管距离 | 50mm |
|  | 支持样板数量 | 长150mm×75mm约40块 |
|  | 紫外波长 | 290nm~400nm UV－A340 UV－B313（订货时说明） |
|  | 灯管功率 | 40W |
| 控制系统 | 温度控制器 | 进口LED数显P、I、D+S、S、R微电脑集成控制器 |
|  | 时间控制器 | 进口可编程时间电脑集成控制器 |
|  | 光照加热系统 | 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |
|  | 凝露加湿系统 | 全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |
|  | 黑板温度 | 双金属黑板温度计 |
|  | 供水系统 | 加湿供水采用自动控制 |
|  | 暴露方式 | 湿气冷凝暴露，光照辐射暴露 |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、过电流保护/控制器停电记忆 |