冷热冲击试验箱

一、产品用途：

冷热冲击试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等，同时通过此装备试验，可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。

二、结构特点：

- 冷热冲击试验箱全部功能采用计算机控制，系自主开发的软件，有良好的操作界面，使用户的操作和监测都更加简单和直观，保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下，可以临时更改此程序段的数值，可以在屏幕上设置时间的参数，使制冷、加热、提蓝传送切换，按设定值自动进行。

- 冷热冲击试验箱冷箱、热箱独立控制，箱门互相独立，扩大试验箱的使用范围（一箱三用）。

- 产品保温效果可以得到充分保证。
试验箱门与循环风机，提蓝传动等互锁，保护操作者的安全，一旦打开箱门，循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。

- 在箱顶有标准引线孔管，方便用户向箱内引入传感器线，检测电缆等类型引线。

三、符合标准：

冷热冲击试验箱可满足GB/T2423.1.2、GB10592-89、GJB150试验要求。

四、规格与技术参数：

| 型号(CM) | WDCJ-162 | WDCJ-340 | WDCJ-500 | WDCJ-010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 45*45*45 | 60*60*60 | 80*80*80 | 100*100*100 |
| 外型尺寸 | 156*87*154.5 | 171*102*184.5 | 191*122*226.5 | 211*142*266.5 |
| 样品区尺寸 | 30*30*25 | 45*45*36 | 65*65*50 | 85*85*70 |
| 功 率 | 6.5(KW) | 8.6(KW) | 13.5(KW) | 15.5KW |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | A:-20℃～200℃ B:-40℃～200℃ C:-60℃～200℃ |
|  | 温度波动度 | 高温室及低温室均≤±2℃ |
|  | 温度波动度 | ≤±0.5℃（恒温时） |
|  | 样品承重 | 20kg | 30kg | 50kg | 60kg |
| 控 制 系 统 | 控制器 | 进口LED数显（P、I、D +S、S、R.）微电脑集成控制器 |
|  | 精度范围 | 设定精度：温度±0.1℃，指示精度：温度±0.1℃，解析度：±0.1℃ |
|  | 制冷系统 | 进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |
|  | 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
| 温度转换时间 | 从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S |
| 温度恢复时间 | ≤5min（与温度恢复条件有关，既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关） |
| 温度冲击方法 | 垂直两箱法/垂直三箱法 (两箱式冷热冲击试验箱/三箱式冷热冲击试验箱) |

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

售后服务

保修壹年,终生维护

定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；

提供终身免费的技术支持及使用指导服务，我公司承诺，对客户的电话，我方1小时内作出反应，需要派技术服务人员到现场解决的，我方承诺在24小时内派出人员（特殊情况如法定假日等除外）；

北京鸿达天矩试验设备有限公司

电 话: 010-67384699

传 真：010-67384198

更多产品信息请浏览：

http://www.bjhdtj.com

http://www.bjhdtj.com.cn