PTR 多功能垂直旋转混合器

·应用于免疫沉降及亲和填充料应用；放置血凝集；样本混匀等

·多功能；垂直旋转，往复运动，振荡

·加载量：PTR-35：26个微离心管；  PTR-60：48个微离心管

·载物台可换，以适应不同尺寸管子

·垂直转速：10-100 rpm

·往复旋转：1 -90°转角。

·振动：可编程在1-5s振动

·内置定时器

·工作温度4-45℃

·12V直流电源，适合冷冻室使用

配件/订货信息

| 对于PTR-35 |
| --- |
| PRSC-10： | 30mm直径离心管10个（如50ml离心管） |
| PRS-5-12： | 30mm直径离心管5个（如50ml离心管）+15mm直径离心管12个（如1.5ml，2.0ml，15ml） |
| PRSC-22: | 15mm直径离心管22个（如1.5ml，2.0ml，15ml） |
| 对于PTR-60 |
| PRS8-26： | 30mm直径离心管8个（如50ml离心管）+15mm直径离心管24个（如1.5ml，2.0ml，15ml） |
| PRS-14： | 30mm直径离心管14个（如50ml离心管） |
| PRS-48: | 15mm直径离心管48个（如1.5ml，2.0ml，15ml） |

技术参数/订货信息

| 型号/订货号 | PTR-35 | PTR-60 |
| --- | --- | --- |
| 加载量（微升管） | 26 | 48 |
| 定时器 | 1min至24h | 1min至24h |
| 360°垂直旋转模式 | 转速 （rpm） | 10-100 | 10-100 |
|  | 时间 （sec） | 1-250 | 1-250 |
| 往复模式 | 转角 （rpm） | 15-90 | 15-90 |
|  | 时间 （sec） | 1-250 | 1-250 |
| 振动模式 | 转角 （rpm） | 1-5 | 1-5 |
|  | 时间 （sec） | 1-5 | 1-5 |
| 暂停 （sec） | 1-5 | 1-5 |
| 旋转周数 | 1-125 | 1-125 |
| 环境温度 （℃） | 4-45 | 4-45 |
| 最大载重量 （kg） | 0.5 | 0.8 |
| 尺寸w/d/h （mm） | 365/155/195 | 420/230/230 |
| 输入电压 （V） | 12 | 24 |
| 输入电流 （A） | 0.5 | 2.1 |