在线露点变送器 LPDT

生产厂家：美国深特公司 介绍：LPDT型两线制露点变送器，可以在-100℃～+20℃的范围内快速准确地测量干燥空气或其它气体的露点温度。 应用领域：包括石化，天然气，干燥气和压缩气，发电机冷却氢气，变压器和高压开关绝缘气，焊接气以及船舶和航空用的氧气。 原理：深特独特的HTF技术的超薄膜氧化铝电容 技术指标： 露点传感器单元： 原理：超薄的氧化铝电容原理 量程：-100℃～+20℃ 准确度：±3℃ 重复性：±0.5℃ 温度范围：-10～+70℃ 采样流速：静态到100米/秒 存储温度：-40～+80℃ 显示：带有背光灯的三位半液晶显示 控制：3个按键实现功能控制 校准方法：自动校准（提供+20℃以上的饱和湿气） 输出：4～20mA模拟信号 温度测量 仪器可同时测量通过传感器的气样温度。 机械性能： 外壳：不锈钢 工作压力：标准34bar以内 可选340bar以内 机械连接：14mm×1.25mm和3/4” ×16螺纹 电气连接：2.1毫米插头 电缆：两线电缆 电源：10～33VDC直流电源