产品名称：氧变送器3500

技术参数：

技术指标：

| 测量量程 | 0～10、0～50、0～100、0～1000、0～5000、0～10000（ppm） |
| --- | --- |
| 准 确 度 | ±1%（满量程） |
| 线 性 | ±1% |
| 响应时间 | 满量程的90%用时少于10秒 |
| 传 感 器 | 专利电化学传感器 |
| 温度补偿 | 标准 |
| 操作温度 | 0～+50℃ |
| 样气压力 | 0.1～1psig (1.4～14.2 kg/cm2) |
| 流 量 | 1～2 SCFH（0.5～1.0 l/m） |
| 电 源 | 14～32VDC（两线制） |
| 输 出 | 4～20mA |
| 外 壳 | NEMA4 （IP66） |
| 样气连接 | 1/4"卡套接头 |
| 尺 寸 | 240.5mm (高) 165.1mm (宽) 157.5mm (深) |

功能特点：

应　　用：
　　3500微量氧气变送器适用于大多数工业气体中的微量氧检
　　测，广泛应用于热处理、空分、手套箱、惰性气体发生器、化
　　工、干燥机、石化、制药、食品制造及饮料制造等等行业。

特点：
　　★ 多种量程可选
　　★ 快速响应
　　★ 高精度的电化学传感器
　　★ 坚固的结构
　　★ NEMA 4机壳