冷热冲击试验箱

| 型号(CM) | WDCJ-162 | WDCJ-340 | WDCJ-500 | WDCJ-010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 45*45*45 | 60*60*60 | 80*80*80 | 100*100*100 |
| 外型尺寸 | 156*87*154.5 | 171*102*184.5 | 191*122*226.5 | 211*142*266.5 |
| 样品区尺寸 | 30*30*25 | 45*45*36 | 65*65*50 | 85*85*70 |
| 功 率 | 6.5(KW) | 8.6(KW) | 13.5(KW) | 15.5KW |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | A:-20℃～200℃ B:-40℃～200℃ C:-60℃～200℃ |
|  | 温度波动度 | 高温室及低温室均≤±2℃ |
|  | 温度波动度 | ≤±0.5℃（恒温时） |
|  | 样品承重 | 20kg | 30kg | 50kg | 60kg |
| 控 制 系 统 | 控制器 | 进口LED数显（P、I、D +S、S、R.）微电脑集成控制器 |
|  | 精度范围 | 设定精度：温度±0.1℃，指示精度：温度±0.1℃，解析度：±0.1℃ |
|  | 制冷系统 | 进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |
|  | 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
| 温度转换时间 | 从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S |
| 温度恢复时间 | ≤5min（与温度恢复条件有关，既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关） |
| 温度冲击方法 | 垂直两箱法/垂直三箱法 (两箱式冷热冲击试验箱/三箱式冷热冲击试验箱) |