双显恒电位仪 货号： wi82092

于电极过程动力学、化学电源、电 镀、金 属腐蚀、电化学分析及有机电化学合成等方面的研究。 电位控制范围 ±2V，±4V, 可连续调节 恒电位负载特性：不大于1mV±1个字 最大输出电流 199.9mA，可分七档，最小分辨率1nA 转换速率：大于1V/μS 电流控制范围：±2μA～±200mA共七档 恒电流负载特性：±1％(F·S)±1个字 参比电极输入阻抗不小于109Ω 槽电压范围：±20V 超低频阶梯扫描，峰值可调0～±1V 供电电源:AC 220V/50HZ 外型尺寸:320×240×90mm

◆ 触摸式键盘，大屏幕LED双数显,可同时显示恒电位和恒电流

◆ 采用低漂移、高精度电路系统,原装进口大功率集成电路

◆ 配有超功率保护及自动报警功能, 工作稳定可靠

◆ 外信号输入阻抗大于1KΩ，幅度不大于2Vpp

◆ 具有参比电位、工作电流、槽电压输出