真空干燥箱

一、产品用途：

真空干燥箱专为干燥热敏性、易分解和易氧化物质而设计，能够向内部充入惰性气体，特别是一些成分复杂的物品也能进行快速干燥。

二、结构特点：

- 真空干燥箱设计完美，箱体采用数控机床加工成型。

- 试验箱内胆采用不锈钢板，外壳为A3板喷塑处理，更显光洁、美观。

- 电路系统侧采用门式开启，方便维护和检修。

- 箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶密封圈，确保箱内高真空度。

- 储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气的环境里进行，所以不会氧化。

三、控制系统：

- 真空干燥箱温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表；

- Pt100铂金电阻测温传感器；

四、保护系统：

真空干燥箱整机保护系统由超温保护及报警装置构成。保证了执行元器件及试件的完好。

五、真空干燥箱规格与技术参数：

| 型号(cm) | DZF-6020 | DZF-6050 |
| --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 30*30*27 | 41*37*34 |
| 外型尺寸 | 60*49*45 | 73*56*55 |
| 功率 | 0.4(KW) | 0.6(KW) |
| 温度范围 | RT+10℃～250℃ |
| 温度分辨率 | ±0.1℃ |
| 恒温波动度 | ±1℃ |
| 达到真空度 | 133Pa |
| 工作环境温度 | +5℃~35℃ |
| 电 源 | 220V 50Hz |
| 载物托架(标配) | 1块 | 2块 |
| 工作室材料 | 不锈钢板 |
| 定时范围 | 1-9999 minutes |