两箱式高低温冲击试验箱

一、两箱式高低温冲击试验箱结构特点：

- 全部功能采用计算机控制，系自主开发的软件，有良好的操作界面，使用户的操作和监测都更加简单和直观，保持功能可以使你正在运行的程序保持在目前的状态下，可以临时更改此程序段的数值，可以在屏幕上设置时间的参数，使制冷、加热、提蓝传送切换，按设定值自动进行。

- 两箱式高低温冲击试验箱冷箱、热箱独立控制，箱门互相独立，扩大试验箱的使用范围（一箱三用）。
产品保温效果可以得到充分保证。

- 试验箱门与循环风机，提蓝传动等互锁，保护操作者的安全，一旦打开箱门，循环风机和提蓝传动的电源会被自动切断。

- 在箱顶有标准引线孔管，方便用户向箱内引入传感器线，检测电缆等类型引线。

二、产品用途：

两箱式高低温冲击试验箱适用于电子元气件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等，同时通过此装备试验，可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。

三、符合标准：

两箱式高低温冲击试验箱可满足GB/T2423.1.2、GB10592-89、GJB150试验要求。

四、规格与技术参数：

| 型号(CM) | WDCJ-162 | WDCJ-340 | WDCJ-500 | WDCJ-010 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 45*45*45 | 60*60*60 | 80*80*80 | 100*100*100 |
| 外型尺寸 | 156*87*154.5 | 171*102*184.5 | 191*122*226.5 | 211*142*266.5 |
| 样品区尺寸 | 30*30*25 | 45*45*36 | 65*65*50 | 85*85*70 |
| 功 率 | 6.5(KW) | 8.6(KW) | 13.5(KW) | 15.5KW |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | A:-20℃～200℃ B:-40℃～200℃ C:-60℃～200℃ |
|  | 温度波动度 | 高温室及低温室均≤±2℃ |
|  | 温度波动度 | ≤±0.5℃（恒温时） |
|  | 样品承重 | 20kg | 30kg | 50kg | 60kg |
| 控 制 系 统 | 控制器 | 进口LED数显（P、I、D +S、S、R.）微电脑集成控制器 |
|  | 精度范围 | 设定精度：温度±0.1℃，指示精度：温度±0.1℃，解析度：±0.1℃ |
|  | 制冷系统 | 进口德国谷轮半封闭水冷式压缩机组/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |
|  | 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
| 温度转换时间 | 从低温区到高温区或从高温区到低温区≤15S |
| 温度恢复时间 | ≤5min（与温度恢复条件有关，既冷却水温、暴露温差、恒温时间、样品重量有关） |
| 温度冲击方法 | 垂直两箱法/垂直三箱法 (两箱式冷热冲击试验箱/三箱式冷热冲击试验箱) |

免费送货上门，并安装调试操作介绍（直到需方员工独立操作并满意为止）

售后服务

保修壹年,终生维护

定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；

提供终身免费的技术支持及使用指导服务，我公司承诺，对客户的电话，我方1小时内作出反应，需要派技术服务人员到现场解决的，我方承诺在24小时内派出人员（特殊情况如法定假日等除外）；

北京鸿达天矩试验设备有限公司

电 话: 010-67384699

传 真：010-67384198

更多产品信息请浏览：

http://www.bjhdtj.com

http://www.bjhdtj.com.cn