高温试验箱

一、产品用途：

高温试验箱适用于工矿企业、学校、医疗及科研单位进行非挥发性物品的干燥、烘焙及灭菌。

二、箱体结构特点：

- 箱体内胆均采用不锈钢镜面板（或拉丝板）氩弧焊制作而成，箱体外胆采用优质钢板喷塑处理，造型美观新颖。

- 热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和特殊风道组成，工作室内温度均匀。

- 独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。

- 高温试验箱设有大面积钢化玻璃观察窗，供观察工作室状况之用。

三、控制器：

- 高温试验箱采用智能型温度控制器。

- 具有定时功能。

- 温度恢复时间快。

四、符合标准：

高温试验箱满足GB/T2423.1-200试验标准。

五、高温试验箱规格与技术参数：

| 型号(cm) | GW-100 | GW-225 | GW-500 | GW-800 | GW-010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 80*70*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |
| 外形尺寸 | 73*113*92 | 88*128*109 | 95*78*150 | 109*149*131 | 130*171*153 |
| 功率(200℃时) | 2.0(KW) | 2.5(KW) | 3.0(KW) | 3.5(KW) | 4.0(KW) |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | RT＋10℃～200℃、300℃ |
|  | 控制精度 | ±1％（满量程） |
|  | 恒温波动度 | ±1℃ |
|  | 温度均匀度 | ±2℃（200℃以内） ±4℃（300℃以内） |
| 控 制 系 统 | 控制器 | LED数显P、I、D+S、S、R.微电脑集成控制器 |
|  | 加热系统 | 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |
|  | 定时范围 | 1～9999min |
|  | 循环系统 | 耐高温低噪音电机.多叶式离心风轮 |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、过电流保护 |
| 进（出）风量功能 | 手动调节旋钮 |
| 电源电压 | AC220V / AC380V 50Hz |

售后服务

免费送货上门，并安装调试操作介绍。（直到需方员工独立操作并满意为止）

保修壹年,终生维护

定期回访，听取客户建议，建立客户服务档案；

提供终身免费的技术支持及使用指导服务，我公司承诺，对客户的电话，我方1小时内作出反应，需要派技术服务人员到现场解决的，我方承诺在24小时内派出人员（特殊情况如法定假日等除外）；