TM-03笔形电导率仪

▲ 轻巧袖珍——仅重32克 ▲ 测量范围广——可选量程：0-1999；0-199.9；0-19.99μs/cm ▲ 测量快速——精巧裸式的传感元件，5-30秒可完成一次测量 ▲ 设计合理——可直接插入饮水瓶测量，笔套可作被测液容器 ▲ 自动温度补偿、清先方便、液晶屏幕大

产 品 介 绍

用途： ●纯净水生产和饮用 ●锅炉用水 ●电镀液 ●鱼缸用水 ●游泳池水的洁净度 ●照相冲洗液 ●井水 ●实验室 ●水产养殖 ●食品加工 ●家庭，办公室 ●理化教学 ●电离水 ●化妆品 ●市政供水 ●旅行保健 一、使用方法 ●开 机——拔出笔套，按通“ON/OFF”开关。 ●检 测——将电极端浸入水中至护套深，轻轻晃动，待示值稳定后读数。 ●关 机——松开开关，甩净电极内外余水（如测试杂质含量较高，测试后宜先将电极放入洁净水中晃动清洗），套上笔套。 二、技术参数 ●标准量程：0-1999μs/cm ●工作温度：0-50℃ ●电 源：CR1620 3V电池2片（使用寿命2年以上） ●环境相对湿度：<85% ●分 辨 率：1μs/cm ●准 确 度：±2%(F.S) 三、注意事项 ●应定期用酒精快速浸洗探针，不要擦拭，以免影响测试精度。 ●不可取下电极护套进行测量，以免示值偏差。 ●低温或潮湿环境下，示值不归零，但不影响测量值。 四、小帖士——不同水质TDS值(mg/L)范围 ●纯酒精 0 ●蒸馏水 <0.5 ●饮用纯净水 <5 ●城市自来水 <10 ●软水 0-150 ●硬水 150-400 ●超硬水(苦咸水) >400