T60B英式(英国原装配置) 品牌：TAYOLE 配置：D65,TL84,F,UV四种光源 重量：28Kg 体积(宽x深x高)：710x420x570 mm

产品介绍

订购编号 名称 型号 D65 TL84 F UV 电压 10102 标准光源箱 T60B四光源(220V) 2支 2支 4个 1支 220V/50Hz 10802 标准光源箱 T60B四光源(115V) 2支 2支 4个 1支 115V/60Hz 可选购配件： 45度标准看台 备用灯管盒 优点 □ 显示每种光源的使用时间、名称和开关次数 □ 光源自动切换，具备同色异谱功能 □ 无需预热，不会闪动，可保证快速而可靠的评价颜色 □ 能耗小，不发热(无需散热)，发光效率高 □ 配置英式60型的原装灯管，底色完全兼容 □ TAYOLE高标准国际品牌 □ 全球最大标准光源箱生产企业专业生产 光源说明： D65 --国际标准人工日光(Artificial Daylight) 色温：6500K 功率：20W TL84/P15-- 欧洲(Marks & Spencer)专用商店光源 色温：4000K 功率：20W F-- 家庭酒店用灯、比色参考光源 色温：2700K 功率：40W(卡口) UV --紫外灯光源(Ultra-Violet) 波长：365nm 功率：20W

请认准TILO品牌，以防假冒,选择对色灯箱,选择TILO天友利

标准光源对色灯箱广泛应用在纺织品、印染、印刷、塑胶、颜料、油漆、油墨、摄影等颜色领域，用于准确校对货品的颜色偏差。

不论准备色彩介绍，还是设计或选择产品颜色，TILO天友利标准多光源灯箱都能为您提供一个公正及客观的对色环境。

多光源开关优点，使您更容易便可检测样本间有没有同色异谱现象。

这现象指样本颜色相配于某一光源下，但转到另一光源时，却出现不相配情况。

加入紫外线光波部分，使TILO天友利对色灯箱为您提供最接近天然的日光效果。紫外线光波部分，可独立或建与其他光源下一拼使用，更有效地检测在产品，染料及涂料上的荧光增白剂。

为什么要使用标准光源对色灯箱?

因为不同光源拥有不同的辐射能量，在照射到物品上时，会显现不同的颜色。工业生产中的颜色管理，品检员虽然已仔细地对比过货品的颜色，但因为环境光源不标准或与客商所使用的光源不一致，不同光线下所看到的颜色各异，货品色差很难判定。客商验货时会因为色差超出标准范围而投诉，甚至退货，从而严重影响了公司商誉。

要有效解决上述问题，最有用的方法就是在检定货品的颜色时，必须在相同的光源及可控制的条件下进行。例如国际通用标准中常采用人工日光D65作为评定货品颜色的标准光源。特别是夜班时间，使用标准光源检定货品颜色偏差尤其重要。

灯箱内除提供D65光源外，同时还提供TL84、CWF、UV、F/A等光源，具备测试同色异谱效应的功能。