|  | 皮带式检针机 |
| --- | --- |
|  | 型号：ZS-620C/B和ZS-630C/B 品牌：LIZHU(上海合作) □灵敏度高、性能稳定、功能全而适用范围广 □抗干扰性强：采用非导电外壳的独有技术 □第一品牌：力创同行业的最好质量、最好服务的第一品牌形象,专业队伍常年为您提供免费送货和上门随检服务 应用：外衣、针织品、毛巾、手套、鞋、袜、羽绒制品、床上用品、儿童用品、皮革及玩具、食品等行业对金属异物的检测。 |

产品介绍

一、特点

1、检测到金属异物时声光报警，并自动退回。

2、探头上发光管可指示出断针的位置。

3、自动计数器记录被检物的数量。

4、集常规B型C型检针器的功能于一身。

5、流线型机身，机翼选用高强度树脂制作，抗干扰更强，灵敏度更高，外形更美观，与进口检针器同步。

6、机身选用进口屏闭电路，将一切外干扰降低至最小，结构合理。

二、技术指标

电源：AC220V+-10%

功耗：140W

检测灵敏度：>=直径0.8-1.2mm铁球，灵敏度为无级调节

有效检测范围：宽620mm 高100-140mm

体积：1750（长）*1050（宽）*900（高）mm重量：200Kg

ZS-630C/B皮带式豪华型检针机

一、特点

1、具有ZS-620C/B豪华型的所有特点。

2、感应器整套使用SANKO超强型。

3、感应器整体边移，使其避免主传动件的干扰。

4、改进后稳定性、灵敏度明显提高了一级。

5、适用于服装、鞋帽、玩具、手袋、鞋业及食品的检测。

二、技术指标

电源：AC220V+-10%

功耗：<100W

检测灵敏度：>=直径0.8-3.0mm铁球，灵敏度为无级调节

有效检测范围：宽600mm 高100-400mm

体积：1700(长)*1000(宽)*950(高)mm

报警：声、光双重报警