用于各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验，亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金属材料的压缩试验，增加简单附件，可完成胶带链条，钢丝绳、电焊条、瓦及构件的多种性能试验。本机采用油缸下置式、高度低、重量轻，尤其适用于工程施工部门。 
电子测力，液晶显示试验力-时间曲线、试验力、试验力峰值、具有明显屈服特征材料的屈服力，实验数据方便直观；通过数字健输入试样编号、横截面积，可直接测定材料的抗拉强度、屈服强度等力学性能；可以对实验结果进行打印。

技术参数：

| 型号 | GLWE-100B |
| --- | --- |
| 最大试验力 | 100kN |
| 试验力示值相对误差 | ≤±1% |
| 分辨率 | 0.01kN |
| 拉伸空间 | 550mm |
| 压缩空间 | 380mm |
| 夹持方式 | 手动加紧 |
| 圆试样夹持直径 | φ6-26mm |
| 扁试样夹持厚度 | 0-15mm |
| 扁试样最大夹持宽度 | 70mm |
| 剪切试样直径 | 10mm（另选） |
| 上下压板尺寸 | φ160mm（另选204×204mm） |
| 弯曲支点间最大距离 | 450mm |
| 拉伸空间两支柱距离 | 450mm |
| 油泵电动机功率 | 1.1kW |
| 横梁上下移动电动机功率 | 0.75kW |
| 主机外形尺寸㎜ | 720×580×1950 |
| 净重 | 1900Kg |

主要特点：

用于各种金属材料的拉伸、压缩、弯曲及剪切试验，亦可用作塑料、混凝土、水泥等非金属材料的压缩试验，增加简单附件，可完成胶带链条，钢丝绳、电焊条、瓦及构件的多种性能试验。本机采用油缸下置式、高度低、重量轻，尤其适用于工程施工部门。 
电子测力，液晶显示试验力-时间曲线、试验力、试验力峰值、具有明显屈服特征材料的屈服力，实验数据方便直观；通过数字健输入试样编号、横截面积，可直接测定材料的抗拉强度、屈服强度等力学性能；可以对实验结果进行打印。