激光功率计  货号： wi28123

激光功率计可以对波长在400 ~ 1100nm(硅光谱)范围里的气体激光器、固体激光器、半导体激光器和染料激光器等多种激光输出功率进行测量。147型激光功率计选用了高质量的硅光电探测器,仪器可以感受到1nW的光功率变化。

显示双极性3-1/2位数字显示 光谱响应范围 400 ~ 1100nm 探测器光敏面尺寸 9.8×9.8mm 最大激光功率密度 500W/cm2(带衰减器) 测量范围  不带衰减器 2mW、20mW、200mW、2mW、20mW

带衰减器 2mW、20mW、200mW、2W、 20W

最小分辨率  1nW

测量不确定度  5%±1 字

电源  AC 220V±10%, 50Hz

功耗  8W