FD-1B-80冷冻干燥机

# Text boxes

国产真空泵（标配）

FD-1-80系列为超低温冷冻干燥机，适用于实验室样品冻干或小型生产。

FD-1-80系列冷冻干燥机是落地式结构，配有脚轮。

FD-1-80系列拥有更大的冷阱容积和更低的冷阱温度，可获得更高的凝冰效率，对于挥发性较强的溶剂具有更强的捕获能力，因此适用的范围更加广泛，适合含有机溶剂的样品冻干。

FD-1-80系列主机可与不同的干燥装置进行组合，以适应不同产品的冻干。共有以下五种机型：

◆FD-1A-80    普通型      ◆FD-1B-80    压盖型

◆FD-1C-80    普通型挂瓶  ◆FD-1D-80    压盖型挂瓶

◆FD-1E-80    T型多歧管装置(适用于菌种保藏)

德国莱宝真空泵（选配）

- 主要特点

- 立式设计，结构紧凑，占用空间小。

- 外形美观，人体工学设计，操作方便。

- 原装进口全封闭压缩机，高效可靠，噪音低

- 双压缩机复叠制冷，技术成熟，温度低。

- 冷阱开口大，带样品预冻功能。

- 冷阱为全不锈钢，冷阱内无盘管，光洁耐腐蚀。

- 专利设计导流筒，提高冷阱有效面积，快速冻干。

- 原装进口充气阀，可充干燥氮气或惰性气体。

● 透明有机玻璃钟罩式干燥室，安全直观。

- 国际标准真空接口，可与多种真空泵联用。

- 数字显示温度及真空度。

● 可选配样品温度显示。

- 技术指标

| 冷凝温度 | < -80℃ |
| --- | --- |
| 真 空 度 | < 20Pa |
| 冻干面积 | 0.07㎡ |
| 盘装物料 | 0.7 升 |
| 样 品 盘 | Φ180mm 共3层 |
| 冷阱尺寸 | Φ200×200mm |
| 冻干时间 | 约24小时（物料厚度10mm） |
| 捕水能力 | 4kg/24h |
| 电源要求 | 220V 50Hz 1300W |
| 主机尺寸 | W492×D540×H800mm |