豪华型微波电脑治疗仪 货号： wi81225

功能要求：取代电灼、冷冻、激光手术，操作简便、无组织炭化、止血迅速、无溅射，创面修复好，适合各级医院及门诊使用。系统软件：选用最新、最高版本产品，中文彩色图文报告系统，功能强大，易操作。存储图像：采用图像处理软件，可对图像采集、放大、存储、标识、动态回放等，病例存储数量≥1000000幅，显示图像分辨率1024×768，视频图像采集格式24bit 32bitRGB；主机微电脑模糊控制抗干扰能力强，高频开关电源供电，电网适应能力强。具有过载保护，短路保护，安全可靠。微波频率：2450MHz±50MHz；输入功率：360W；输出功率：理疗0-60W，治疗0-100W；控制时间：治疗1s-180s；理疗1min-180min；以上范围内可调；且二者都有报警声响提示；开关控制：由微电脑控制，具有手动与脚踏两种控制模式；磁控管：进口日本松下控制式，功率输出稳定，使用寿命长；驻波比：＜3；外壳泄露：＜2mw／C㎡；无用辐射：＜2mw／C㎡；硬件配置：17寸液晶彩色显示器，英特尔芯片组主板，CPU1.8X2，内存1G，希捷160G硬盘，金河田机箱电源，键盘鼠标光电套装；进口CCD彩色摄像机，分辨率≥480线，高分辨率镜头480行；图像灰度256级；HP照片级彩色喷墨打印机；豪华推车。