防爆静电接地报警器 货号： wi4682

产品简介　　防爆静电接地监测报警器是专为石油、化工的加油站、加气站等装卸易燃易爆化学物料场所设计制造的提供静电接地保护及报警的设备。该设备能够对易燃易爆化学物料在装卸过程中产生静电导入大地的好坏进行监测，确保生产的安全。

防爆标志：ExiaIICT6

防护等级：IP54

产品特点

◆防爆型式为本质安全型

◆采用工业级CPU运算处理控制，报警性能稳定可靠

◆反应快速：静电接地不良或接地线连接不良时，立即做出声音报警反应

◆内置声音报警

◆实时跟踪监测，确保静电接地的连续性

◆接地极接地不良，声音报警提示

◆模块化设计、抗震动、免维护

◆大容量锂电池供电

◆无开关操作，24小时职守

◆外壳为不锈钢(304或316L)或冷轧钢板(表面静电喷涂)冲压成型

◆合金顶针，硬度高，破除油漆和铁锈能力强

◆接地夹钳连接电缆采用自动收缩工作方式

技术参数

工作电压：DC3.6V

工作电流：：<1μA(监测时)，<1mA(报警时)

报警输出音响度：：70～90dB(正前方30cm处测量)

接地监测回路电阻：0～100Ω(可调)

接地监测回路最大输出电压：DC3.6V

报警响应时间：≤ 0.5s

接地夹钳端电缆长度：9米(可按用户要求定制)

接地端电缆长度：2米(可按用户要求定制)

安装方式：壁挂

重 量：约10kg

使用环境

环境温度：-40℃～+60℃

相对湿度：≤95%RH(25℃)

大气压力：80～110Kpa

爆炸性气体混合物危险场所：0区、1区、2区

爆炸性气体混合物：ⅡA、ⅡB、ⅡC

温度组别：T1～T6

适用范围　　加油站、加气站、油库　　其它需要静电接地监测的储罐或容器

注：图片及文字介绍仅供参考，请以实物为准