低温黑体炉 R982

★低温辐射源黑体主源★50mm炉腔★0.995发射率 温度范围：-10°C～80.0°C 发射率：超过0.995 稳定性：±0.1°C 显示分辨率：0.1°C 炉腔尺寸：50mm直径，150mm深 达到温度时间：45min达到-10°C、40min达到80°C 电源：200W，208～240VAC 外形尺寸：高310mm、宽265mm、深200mm 重量：10Kg Hyperion R982 校验槽包含一个黑体腔，用于校验辐射高温计。非常重要的一点是它的操作范围包括环境温度。 炉温由控制器设置，同时一个独立指示器显示实际辐射温度，这个独立指示器的传感器是安装在黑体腔内的。 炉腔温度可以设置成-10°C到+80°C任意一温度点的±0.1°C内。 这种一流的，现代类型的范围由于设计成一系列帕尔特效应模块，它能够用于给金属块加热或降温。它与一个特别编程的基于微处理器的控制器连接，它在校验源方面提供了一种独特的概念。 选件 935-14-13 探头 931-22-27 携带箱 812-01-06 一套4个带孔隔板，用来限制炉腔孔直径为40mm,30mm,20mm,10mm. 此校验炉可提供RS232或RS422接口。