振动试验机

| 型号 | LD-L | LD-HL | LD--F | LD-HF | LD-TF | LD-T | LD-HT | LD-TT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能 | 正弦波、调幅、定频 | 正弦波,调幅,可程式,扫频,倍频,时间控制,485通迅接口,对数 |
| 最大试验负载Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 频率范围0.01Hz | 电源频率 | 1-600(1S到1年的时间) | 1-5000(1S到1年的时间) |
| 扫频范围0.01Hz | 无 | 1-600(1S到30天的时间) | 1-5000(1S到30天的时间) |
| 振幅 | 0—5mm |
| 最大加速度 | 20g |
| 振动方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 |
| 振动波形 | 正弦波 |
| 可程式（0.01Hz） | 无 | 无 | 1-600(15段/65500S可循环) | 1-5000(15段/65500S可循环) |
| 倍频（0.01Hz） | 无 | 无 | 1-600(15段/65500S可循环) | 1-5000(15段/65500S可循环) |
| 485通迅接口 | 无 | 无 | 可连接电脑做控制区、储存、记录、打印功能（电脑控制为OPTION） |
| 时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) |
| 振动机功率 | 2.2KW | 3.8KW |
| 工作台尺寸 | 50cm*50cm{最大（3*3）} |
| 电源电压(V) | 220V | 380V |
| 最大电流(A) | 10 |
| 台体尺寸(CM) | 50*20*50 | 50*25*20 | 50*20*50 | 50*25*50 | 二个台面 | 50*20*50 | 50*25 *50 | 二个台面 |
| 注：加速度与振幅换算1g=9.8m/s2 最大振幅=20/(0.002×f2) 加速度=0.002×f2（频率HZ）×D（振幅p-pmm） |