NANOpure DIamond TM Analytical

适用于制备试剂级超纯水的高端系统

广泛应用于化学和一般生物学研究与分析

NANOpure DIamond TM UF

适用于制备无热源、无核酸酶的试剂级超纯水

专用于细胞培养和一般分子生物学研究

NANOpure DIamond TM UV

适用于制备极低有机物和元素含量的试剂级超纯水

专用于色谱和质谱等痕量分析与测试

NANOpure DIamond TM UV/UF

适用于制备试剂级超纯水的完美组合式系统

全面满足最苛刻水质要求的实验室研究与分析

订购信息

| 型号 | 描述 | 推荐的纯化柱包 | 装运重量(Kg) |
| --- | --- | --- | --- |
| D11901 | NANOpure DIamondTM Analytical | D50282或D50283 | 15.9 |
| D11911 | NANOpure DIamond TM UV | D50280或D50281 | 18.2 |
| D11921 | NANOpure DIamond TM UF | D50282或D50283 | 18.2 |
| D11931 | NANOpure DIamond TM UV/UF | D50280或D50281 | 20.4 |
| D11941 | NANOpure DIamondTM Analytical TOC | D50282或D50283 | 15.9 |
| D11951 | NANOpure DIamond TM UV TOC | D50280或D50281 | 18.2 |
| D11961 | NANOpure DIamond TM UF TOC | D50282或D50283 | 18.2 |
| D11971 | NANOpure DIamond TM UV/UF TOC | D50280或D50281 | 20.4 |

附件

| 型号 | 描述 |
| --- | --- |
| D11981 | 远程取水装置，轻松连接NANOpure Diamond超纯水设备，距离2.5米。独特设计消除运送死角，螺旋盘管省空间。 |
| AY1137X1 | 120或240V打印机，可打印或定期打印时间、产水温度和电阻率或电导率。 |
| E896X5 | NIST电阻校准模块 |
| D13661 | 定量远程取水分配器Accu Dispense，轻松连接NANOpure DIamond超纯水设备。 |

DIamond 超纯水系统技术规格

| 产水流量 | 1.5- 1.6升/分钟 |
| --- | --- |
| 产水水质 | 电阻率 TOC 热源 颗粒物 细菌 | 18.2MΩ·cm@25℃ 5- 10ppb (DIamond UF型号)；＜1- 5ppb（DIamond UV或 UV/UF） ＜0.001 Eu/ml (DIamond UV或 DIamond UV/UF型号) ＜1（大于0.2微米） ＜1cfu/ml |
| 自动定量取水 | 范围 精度 可重复性 | 0.25- 60升 ±5% （1L或以上） ±3% |
| 自动定时取水 |  | 1- 40分钟 |
| 尺寸 |  | 34.3 cm（宽）X 49.5cm（高）X 43.2cm（长） |
| 安装 |  | 台面或墙面（标配墙式安装支架） |
| 电源参数 |  | 90- 240 VAC，100VA，47- 63Hz，单相 |
| 管路接口 | 进水口 排气口 | 管路外径为0.375〞（标配） 管路内径为0.25〞（标配） |
| 型号 | 描述 |
| D50280 | DIamond除有机物组合柱，反渗透和蒸馏进水 |
| D50281 | DIamond除有机物组合柱，去离子水进水 |
| D50282 | DIamond I类水组合柱，反渗透和蒸馏进水 |
| D50283 | DIamond I类水组合柱，去离子水进水 |

# Text boxes

NANOpure Diamond

DIamond纯化柱性能：

每种纯化柱仅通过一个接口就可安装或卸下，并带有一个0.2微米终端过滤器，请根据进水和需要选择柱包。