LC-8B型电脑多元素分析仪

1、主要技术参数：

◇分析方法：光电比色分析法

◇量程范围：吸光度值0～1.999A 浓度值0～99.99%

◇测量精度：符合GB223.3～5-88等标准

2、主要特点：

◇用于分析钢铁及其合金、有色金属及其合金（铝合金、铜合金、镁合金、锌合金等）、矿石等材料中的锰、磷、硅、铬、镍、钼、钒、钛、铝、铜、铁、锡、铅、稀土、镁等元素含量；

◇四个通道比色皿，存储曲线数任意设定，无需更换部件就可适合于多种元素的分析检测，分析范围更广；方便快捷；

◇计算机控制整个工作过程，零点、满度自动跟踪，无需调整；

◇日期、炉号、测试结果等数据由计算机处理、显示、保存和打印；并可根据各单位实际需要设置检测报告格式；

- 电子天平称样，提高检测精度

南京联创分析仪器制造有限公司

地址：南京市高淳县城北岭路200号     邮编：211300

电话：025-57319096、57315083        传真：025－57889786

网址：http://www.lcfxyq.com         邮箱：lcyq@lcfxyq.com

联系人：徐飚（13912915678）