LC-HX1型红外多元素分析系统

一、仪器介绍

LC-HX1型红外多元素分析系统是在本公司成熟产品的基础上，结合国内外最新分析技术应用，为满足用户对实验室分析仪器的高精度、易操作、低成本等高性能要求，最新开发的一款国内新型的综合性多元素分析仪，主要应用于黑色金属中的多元素分析，特别适合于碳钢、高、中、低合金钢、不锈钢、耐磨钢、耐热钢等低碳材料的检测。由于性价比高，测量范围宽，准确度高，材料消耗少，因此是中小型企业理化检测的最佳选择。

二、主要技术参数

1、测量范围：（因仪器可检测的元素较多，现以钢铁中C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni等常见元素为例）

C：0.0010～10.000%；S：0.0005～0.5000%；Mn：0.010～20.500%；P：0.0005～1.0000%；

Si：0.010～18.000%；Cr：0.010～38.000%；Ni：0.010～48.000%；Mo：0.010～7.00%；ΣRE：0.0100～0.500%；Mg：0.0100～0.800%；Cu：0.010～8.000%；Ti：0.010～5.000%；Ti：0.010～5.000%；Al：0.010～15.000%；V：0.010～0.500%  (如改变测试条件，该范围可相应扩大)

2、分析方法：红外线检测光度分析方法

3、测量精度：符合GB/T223.69-2008；GB/T223.68-1997；GB223.3～5～1988国家标准

4、电子天平：称量范围0-100g；读数精度0.0001g（万分之一）

5、计算机：台式主流品牌机型（可根据客户要求配置）

6、工作电源：电压AC220V 50Hz，要求接地良好

三、主要特点

1、Windows全中文操作界面，操作方便，易于掌握

2、整机硬件模块化设计，提高了仪器的可靠性，测量线性范围宽，并具备扩展功能

3、软件功能齐全，提供系统监测、通道选择、数理统计、结果校正、断点修正，系统诊断帮助等多种功能

4、采用低噪声,高灵敏度,高稳定性的红外探测器；动态显示分析过程中的各项数据和碳、硫释放曲线

5、电子天平联机实现不定量称样，方便快捷；进口电磁阀控制，提高了气路系统的可靠性

6、非接触式高频高压火花引弧，结构简单，便于维护，节约电力和材料消耗，使用成本低

7、日期、炉号、测试结果等数据由计算机处理、显示、保存和打印，可根据各单位实际需要设置检测报告

8、采用国际最新理论单点拟合校正曲线技术，即使单点定标也能满足测试精度要求

9、存储曲线数任意设定，无需更换任何部件就可适合于多种元素的检测，分析范围更广

10、仪器的零点、满度自动捕捉，无需调整，彻底解决了人工调整所带来的误差

11、工业环境设计，抗干扰功能强，实验室环境要求低，测试数据稳定，结果准确可靠