高低温交变试验箱

| 型号(CM) | GDJW-100 | GDJW-225 | GDJW-500 | GDJW-800 | GDJW-010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |
| 外型尺寸 | 105*97*176.5 | 105*102*200 | 132*132*217 | 147*152*231.5 | 167*152*231.5 |
| 功率(-40℃时) | 4.5(KW) | 5.5 (KW) | 8.0(KW) | 9.0(KW) | 11.0(KW) |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | A:-20℃～150℃ B:-40℃～150℃ C:-60℃～150℃ D:-70℃～150℃ |
|  | 波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
|  | 升温速率 | 1.0～3.0℃/min |
|  | 降温速率 | 0.7～1.0℃/min |
| 控 制 系 统 | 控制器 | 进口LED数显P、I、D +S、S、R.微电脑集成控制器（可编程） |
|  | 精度范围 | 设定精度：温度±0.1℃，指示精度：温度±0.1℃，解析度：±0.1℃ |
|  | 温湿度传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV |
|  | 加热系统 | 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |
|  | 制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |
|  | 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
| 使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
|  | 内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
|  | 保温材质 | 聚胺脂硬质发泡、超细玻璃纤维绵 |
|  | 门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
| 标准配置 | 多层加热触霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（25、50、100mm）1个 |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护 |
| 定时功能 | 0.1～999.9（S、M、H）可调 |
| 电源电压 | AC380V±10％ 50±0.5Hz 三相五线制 |
| 使用环境温度 | 5℃～＋30℃ ≤85％R.H |