高低温交变湿热试验箱

| 型号(cm) | GDJS-100 | GDJS-225 | GDJS-500 | GDJS-800 | GDJS-010 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作室尺寸 | 45*45*50 | 50*60*75 | 70*80*90 | 80*100*100 | 100*100*100 |
| 外型尺寸 | 105*97*176.5 | 105*102*200 | 132*132*217 | 147*152*231.5 | 167*152*231.5 |
| 功率(-40℃时) | 6.0(KW) | 7.0(KW) | 13.5(KW) | 15.0(KW) | 16.5(KW) |
| 性 能 指 标 | 温度范围 | A:-20℃～150℃ B:-40℃～150℃ C:-60℃～150℃ D:-70℃～150℃ |
|  | 湿度范围 | 30～98％R.H |
|  | 波动/均匀度 | ≤±0.5℃/≤±2℃ |
|  | 湿度偏差 | ＋2、-3％R.H |
|  | 升温速率 | 1.0～3.0℃/min |
|  | 降温速率 | 0.7～1.0℃/min |
| 控 制 系 统 | 控制器 | 进口可编程触摸式液晶中英文对话式显示.微电脑集成控制器 |
|  | 精度范围 | 设定精度：温度±0.1℃、湿度±1％R.H，指示精度：温度±0.1℃、湿度±1％R.H |
|  | 传感器 | 铂金电阻 PT100Ω/MV |
|  | 加热系统 | 全独立系统，镍铬合金电加热式加热器 |
|  | 加湿系统 | 外置隔离式，全不锈钢浅表面蒸发式加湿器 |
|  | 除湿系统 | 采用蒸发器盘管露点温度层流接触除湿方式 |
|  | 供水系统 | 加湿供水采用自动控制.且可回收余水.节水降耗 |
|  | 制冷系统 | 全封闭风冷单级压缩制冷方式/原装法国“泰康”/全封闭风冷复迭压缩制冷方式 |
|  | 循环系统 | 耐温低噪音空调型电机.多叶式离心风轮 |
| 使 用 材 料 | 外箱材质 | 优质碳素钢板.磷化静电喷塑处理/SUS304不锈钢雾面线条发纹处理 |
|  | 内箱材质 | SUS304不锈钢优质镜面光板 |
|  | 保温材质 | 聚胺脂硬质发泡/超细玻璃纤维绵 |
|  | 门框隔热 | 双层耐高低温老化硅橡胶门密封条 |
| 标准配置 | 多层加热除霜附照明玻璃视窗1套、试品架2个、测试引线孔（25、50、100mm）1个 |
| 安全保护 | 漏电、短路、超温、缺水、电机过热、压缩机超压、过载、过电流保护/控制器停电记忆 |
| 电源电压 | AC380V±10％ 50±0.5Hz 三相五线制 |
| 使用环境温度 | 5℃～＋30℃ ≤85％R.H |