721B型光栅分光光度计

一、主要特点

1、采用优质的光栅分光系统和精良的制造工艺，使仪器的测试精度及稳定性有了很大的提高

2、仪器广泛适用于冶金、化工、机械、医学、生物、农业、环保、教学等领域

3、仪器实用性强，测试准确稳定，价格低廉，操作简便，易于掌握；数字式显示，避免了读数误差

二、主要技术参数

1、波长范围：350-820nm

2、波长准确度：±3nm

3、波长重复性：＜1nm

4、光谱带宽：5nm

5、杂散光：≤1%(T) (在360nm处)

6、透射比测量范围：0-100%(T)

7、吸光度测量范围：0-1.999(A)

8、浓度直读范围：0-1999

9、读数精度：透射比准确度：≤1.5%(T)；吸光度准确度：≤±0.004A(在0.5A处)

10、透射比重复性：＜0.5%(T)

11、光源：6V/10W(长寿命卤钨灯)

12、色散元件：平面光栅，1200条线/mm