煤质分析仪

型号：HMF

随着材料、化学分析行业理论与实践的深入，北京恒久科学仪器厂将包含有微电子学，机械学以及微机软件融入到了新研发的仪器中。煤炭全自动工业分析仪突破传统的测量方法，单台仪器能测量多项煤样指标。

〔仪器特点〕：

1、高度自动化：放入样品后，只需点击鼠标即可自动完成测试并打印结果，操作简单。

2、大屏幕液晶显示，实时显示仪器的状态和数据。

3、测试准确，效率高，每个样品测量只要2个小时左右。

4、数据测量、绘图自动完成。丰富的软件数据处理功能（数据比较、建立标准数据库）。

5、动态燃烧法：样品在加热炉内时，在高温和富氧条件下发生瞬时燃烧。

当样品仅靠瞬时燃烧达不到完全分解时可根据样品性质采用瞬时燃烧加完全燃烧的方法，使样品完全分解。

- 自主研发的恒温控制器；恒温气相色谱、质谱连接头；恒温带；可充分保证焦油及各种反应气体的二次检测。

煤质分析仪

| 温度范围 | HMF：室温—1100℃ |
| --- | --- |
| 气体要求 | 氧气：纯度99.5%、减压后压力0.2MPa |
|  | 氮气：纯度99.5%、减压后压力0.2MPa |
| 升温速率 | 0.1℃/min至80℃/min |
| 恒温控制器；恒温气相色谱、质谱连接头；恒温带（选配） | 恒温范围：0-400℃ |
| 测量指标 | 基水份、全水份、灰份、挥发份、固定碳、硫含量、发热量 |

型号：HMF                     〔仪器指标〕