TG328A/B电光分析天平

主要特点

采用等臂杠杆式结构，并设有空气阻尼装置，从而使停点快速，读数准确，是工矿企业，科研机构，大专院校，实验室，化验室作精密称量、分析、测定的理想仪器。

主要技术参数

| 型 号 | TG328A | TG328B |
| --- | --- | --- |
| 称量范围(g) | 200 | 200 |
| 分度值(mg) | 0.1 | 0.1 |
| 光学读数范围(mg) | 0-10 | 0-10 |
| 机械加码范围(g) | 0.01-199.99 | 0.01-0.99 |
| 秤盘尺寸(mm) | φ75 | φ75 |
| 外形尺寸(mm) | 420×370×500 | 420×370×500 |
| 净重(kg) | 18 | 15 |